# AEGIS

## АК-2000

### Руководство по эксплуатации

#### 1. Постановка / снятие с охраны

Используйте кнопку 1 на пульте дистанционного управления для постановки / снятия с охраны. При постановке на охрану центральный замок блокируется, начинает действовать реле блокировки зажигания и мигает светодиод. Сигнализация срабатывает при ударе, толчке или при попытке проникновения внутрь автомобиля.

#### 2. Паника

Удерживайте кнопку 1 более 3 секунд для перехода в режим паники. В этом режиме сирена сигналит, и парковочные огни мигают до тех пор, пока еще раз не нажать на кнопку 1 для выхода из этого режима.

#### 3. Поиск автомобиля или дистанционное открытие багажника или дистанционный пуск двигателя

При нажатии на кнопку 2 сирена дает один гудок и парковочные огни мигают пять раз (эта функция действует, если установлена перемычка на микропереключателе 2).

При нажатии на кнопку 2 посылается отрицательный управляющий сигнал на дистанционное открытие багажника или дистанционный пуск двигателя (эта функция действует в отсутствие перемычки на микропереключателе 2).

#### 4. Подавление звукового сигнала при постановке / cнятии с охраны

Нажимайте кнопку 3 для постановки / снятия системы с охраны без подачи подтверждающего звукового сигнала.

При срабатывании сигнализации сирена будет гудеть, а парковочные огни - мигать, как в обычном режиме.

Для отмены подавления нажмите кнопку 3 или кнопку 1.

#### 5. Сопротивление угонщику

Нажмите одновременно кнопки 1+2 на одну секунду, при этом один раз мигнут парковочные огни, и система перейдет в режим сопротивления угонщику. Через 30 секунд сирена начинает сигналить каждые 2 секунды, чтобы предупредить водителя. Еще через 20 секунд сирена включается постоянно, парковочные огни мигают, а зажигание блокируется. Только после выключения зажигания ключом сирена и парковочные огни перестают работать. Запустить двигатель вновь уже не удастся.

Для выхода из режима сопротивления угонщику еще раз нажмите кнопки 1+2.

#### 6. Автоматический перезапуск в целях безопасности

Система автоматически возвращается в режим охраны, если в течение 30 секунд после снятия с охраны не открыта ни одна из дверей, либо не включено зажигание.

#### 7. Блокировка дверей при включении зажигания

Через 10 секунд после включения зажигания двери автоматически блокируются из соображений безопасности. Но если в течение этих 10 секунд открыть и закрыть дверь, эта функция не сработает во избежание ситуации, когда ключи остаются запертыми внутри машины.

Центральный замок разблокируется сразу после выключения зажигания.

#### 8. Программируемая задержка на выключение освещения салона.

Установите перемычку на микропереключатель1. В этом случае концевики дверей задействуются через 5 секунд после постановки системы на охрану.

Если перемычка на микропереключателе 1 не установлена, задействование концевиков дверей задерживается до выключения освещения салона.

#### 9. Индикация проникновения внутрь автомобиля.

Если одна из дверей открывалась и закрывалась в период охраны, сирена подает три звуковых сигнала (на один больше, чем обычно) при снятии с охраны.

#### 10. Двухуровневый шок-сенсор.

При легком сотрясении сирена подает один гудок.

При сильном сотрясении сирена включается на 20 секунд, чтобы отпугнуть покушающегося.

#### 11. Отключение отдельных датчиков.

Действие концевиков дверей или шок-сенсора приостанавливается, если они вызывают срабатывание сигнализации на протяжении 5 минут. Все остальные функции по охране автомобиля продолжают выполняться.

#### 12. Светодиодный индикатор

Обычно при постановке на охрану светодиод мигает медленно. Если же одна из дверей была открыта и закрыта в период охраны, светодиод начинает мигать быстро.

#### 13. Встроенные реле управления центральным замком

#### 14. Встроенные реле управления парковочными огнями

#### 15. Тумблер экстренного отключения

В случае, если Вы забыли или потеряли пульт дистанционного управления, Вы можете включить зажигание и затем воспользоваться тумблером экстренного отключения для снятия системы с охраны.

#### 16. Функция антисканирования

### Инструкция по пользованию пультом дистанционного управления

#### А. Постановка / снятие с охраны

Кнопка 1: Нажмите для постановки на охрану.
Сирена подаст один гудок, парковочные огни мигнут дважды. 
Нажмите еще раз для снятия с охраны.
Сирена подаст два гудка, парковочные огни мигнут трижды.

#### В. Паника

Кнопка 1: Держите нажатой более 3 секунд для перехода в режим паники.
Сирена непрерывно гудит, а парковочные огни - мигают. 
Нажмите еще раз для выхода из режима паники.

#### С. Дистанционное открытие багажника или дистанционный пуск двигателя (в отсутствие перемычки на микропереключателе 2)

Кнопка 2: Нажмите для посылки импульсного (-) управляющего сигнала для открытия багажника или пуска двигателя.

#### D. Поиск автомобиля (в присутствии перемычки на микропереключателе 2)

Кнопка 2: Нажмите - сирена подаст один гудок, парковочные огни мигнут пять раз.

#### Е. Подавление звукового сигнала при постановке / снятии с охраны

Кнопка 3: Нажмите для постановки на охрану без звукового сигнала.
Нажмите еще раз для снятия с охраны без звукового сигнала.

#### F. Сопротивление угонщику

Кнопки 1+2: Нажмите на одну секунду, при этом один раз мигнут парковочные огни. Через 30 секунд сирена начинает сигналить каждые 2 секунды, чтобы предупредить водителя. Еще через 20 секунд сирена включается постоянно, парковочные огни мигают, а зажигание блокируется. Только после выключения зажигания ключом сирена и парковочные огни перестают работать. Запустить двигатель вновь уже не удастся. Нажмите еще раз для выхода из режима сопротивления угонщику.

### Схема подключения