Возможности сигнализаций серий CODE:33, 44, 55.

- Обучение коду

Главное устройство может запоминать до 4 кодов передатчиков.

- Запоминание срабатывания

В режиме охраны, при отключении питания, система запоминает состояние срабатывания. При следующем включении питания сигнализация срабатывает немедленно, сирена будет звучать, габаритные огни мигать и блокировка стартера останется включенной.

- Включение / выключение

Нажмите кнопку "1" передатчика для включения охраны. Сирена подаст звуковой сигнал, парковочные огни вспыхнут один раз. При этом центральные замки закроются, стартер заблокируется, индикатор будет медленно мигать и сигнализация сработает при любой попытке угона. После срабатывания сигнализации парковочные огни будут мигать и сирена звучать (от датчика ударов - 20 с., при вскрытии дверей - 60 с.). Для выключения охраны нажмите кнопку "1" повторно, при этом сирена подаст два сигнала, огни вспыхнут дважды, индикатор погаснет, блокировка стартера отключится, центральные замки откроются.

- Паника.

Удерживайте кнопку "1" более 2 сек., при этом включится режим паники. Сирена будет звучать и огни мигать до повторного нажатия кнопки "1".

- Антиугон (2-х кнопочные передатчики не имеют этой функции).

При включенном зажигании нажмите кнопку "3" (антиугон) на 2 сек.

Парковочные огни вспыхнут дважды, показывая включение режима. Через 30 сек. сирена будет выдавать сигнал каждые 2 сек. 10 раз для предупреждения. Потом сирена включится. Огни начнут вспыхивать и стартер (или зажигание) будет заблокирован до выключения зажигания. Сирена и огни выключатся, но стартер (зажигание) останется заблокирован до повторного нажатия кнопки "3".

- Отключение сигнала при включении / выключении охраны.

Нажмите кнопку "4" передатчика для включения / выключения охраны без звукового подтверждения.

- Поиск автомобиля

Для поиска автомобиля нажмите кнопку "2", при этом сирена подаст один сигнал, парковочные огни вспыхнут 6 раз.

- Повторное включение

Охрана включится снова через 30 сек. После выключения, если двери не были открыты или зажигание не включено. Эта функция предохраняет от случайного выключения сигнализации.

- Закрывание/открывание дверей при включении/выключении зажигания (программируется).

Через 5 сек. После включения зажигания двери закроются для безопасности и откроются при выключении зажигания, но если двери были открыты в это время, функция отменяется.

- Звуковой индикатор

Если двери открывались в режиме охрана, то при отключении сигнализации сирена подаст дополнительно 4 сигнала (2+4).

- Световой индикатор

Охрана - индикатор медленно мигает.
Выключено - индикатор погашен.
Двери открывались в режиме охрана - индикатор быстро мигает.
Вспомогательный режим - индикатор постоянно включен.

- 2 варианта выключения

Нормальный режим - нажмите кнопку выключения, охрана отключится.

При срабатывании сигнализации - нажмите кнопку выключения, сигнал отключится, но устройство останется в режиме охраны, повторное нажатие кнопки выключит охрану.

- Задержка до включения света (программируется при установке)

Нормальное состояние - датчик дверей начинает работать через 5 сек после включения охраны.

Задержка до выключения освещения - датчик дверей не работает до выключения освещения в салоне.

- Компрессорные центральные замки

Для увеличения длительности сигнала управления центральным замком с компрессорным приводом перережьте красную петлю.

- Кнопочный антиугон

Система имеет специальную функцию антиугона с помощью потайной кнопки. Нажатие этой кнопки при включенном зажигании, открытия и закрытия двери приводит к включению антиугона. При этом через 1 минуту сирена начнет сигналить каждые 2 сек в течение 20 сек, затем сирена включится, огни начнут мигать, стартер (зажигание) будут заблокированы. Отключение данного режима только с помощью кнопки.

- Вспомогательный режим

При включенном зажигании нажмите кнопку "4" на 2 сек., парковочные огни вспыхнут 3 раза, что означает выключение охраны, но функция открывания и закрытия дверей и дополнительный выход продолжают работать. Это называется вспомогательный режим, используется при закрытии / открытии дверей при работающем двигателе.

Для возврата в нормальный режим вновь нажмите кнопку "4" на 2 сек при включенном зажигании.

- Выход на пейджер

Выход пейджера (+12 V, 2 А) может быть соединен с пейджером для дополнительного сервиса.

- Пропуск зоны

Если дверной датчик остается включенным более 5 мин (дверь, капот не закрыты) сирена и огни отключаются, но блокировка стартера сохраняется. При отключении дверного датчика система автоматически берет его под охрану.

- Анти-сканирование

После приема правильного кода от передатчика система реагирует на него не сразу, т.к. требуется подтверждение кода. Это не позволяет отключить систему с помощью сканера.

- Кнопка перезаписи

Имеется три функции перезаписи:

  - При включенном зажигании нажмите эту кнопку для сброса системы при несанкционированном срабатывании.

  - При включенном зажигании удерживайте эту кнопку 5 сек для перехода в режим обучения.

  - При включенном зажигании нажмите эту кнопку для установки (сброса) режима антиугона.

- Встроенное реле парковочных огней

- Встроенное реле центральных замком

Как применять режим "обучение коду".

- Включить зажигание, нажать кнопку перезаписи и удерживать ее 5 сек. Сирена выдаст 5 сигналов и загорятся парковочные огни, подтверждающие, что система готова к обучению.

- Нажать любую кнопку на новом передатчике, сирена прозвучит два раза, подтверждая готовность к обучению второго передатчика.

- Нажать любую кнопку на втором передатчике, сирена прозвучит три раза, подтверждая готовность к обучению третьего передатчика.

- Такая же процедура может быть выполнена для четырех передатчиков.

- Если в течение 10 сек. Не поступит сигнал от передатчика, система переходит в нормальный режим.

- Каждый раз при обучении новых передатчиков старый код стирается, а значит старый передатчик должен быть обучен заново.