# ANACONDA

## 500

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Тщательно отработанные функции системы и современная конструкция и технология обеспечивают хороший уровень защиты автомобиля и удобства дистанционного управления при высокой надежности системы.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Питание 12В, ток потребления | менее 30 ма. |
| --- | --- |
| Рабочая частота брелока | 433,92 МГц |
| Число брелоков (мах) | 3 |
| Задержка включения охраны | 10 с. |
| Длительность тревоги | 60 с. |
| Ограничение числа цикла тревог | 3 |
| Время авто возврата в охрану после выключения охраны | 30 c. |
| Интервал пассивного включения после закрытия последней двери | 30 с. |
| Число каналов приемника | 2 |
| Ток сигнала блокировки | 0,5 А |
| Ток сирены | 2 А |
| Встроенные реле: |  |
| ток габаритных фонарей | 15А. |
| ток цепей управления замками | 0,5 A |

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Рекомендуется монтаж системы выполнять пайкой либо с использованием трубчатых соединителей.

- Служебная кнопка используется для аварийного отключения системы, поэтому она должна быть достаточно хорошо скрыта.

- Монтаж системы выполняйте при неподключенном главном разъеме блока управления.

- Рассмотрите программируемые функции и выберите необходимые Вам.

- Ознакомьте владельца машины с использованием системы и порядком стирания утерянного брелока.

- После монтажа системы произведите проверку, используя руководство пользователя.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

#### ГЛАВНЫЙ РАЗЪЕМ СИСТЕМЫ:

Синий/белый провод -- отрицательный триггерный вход двери. Подключите провод к концевому выключателю двери, дающему массу при ее открывании.

Белый провод -- положительный триггерный вход двери. Подключите провод к концевому выключателю двери, дающему +12 В при ее открывании.

Черный провод - провод "земли". Соедините с массой автомобиля. Не соединяйте его с каким-либо проводом массы электропроводки автомобиля. Обеспечьте хороший контакт с металлом корпуса.

Зеленый провод -- цепь зажигания. Соедините его с цепью замка зажигания, дающему +12 В при включении ключа зажигания в положение "ON" и "START". При выключенном зажигании провод должен иметь 0 В.

Фиолетовый провод - отрицательный выход второго канала управления (0,5 А). Этот провод заземляется на 1с. При нажатии кнопки 2 брелока. Этот провод может подавать сигнал на отпирание багажника или дистанционное зажигание автомобиля, или любую другую функцию при нажатии кнопки 2 брелока. Используйте дополнительное внешнее реле.

Синий провод - отрицательный триггерный вход для дополнительного датчика или концевика багажника.

Белый/жёлтый провод -отрицательный выход освещения салона. (0,5А). Используйте дополнительное внешнее реле.

Красный/черный провод - не используется.

Серый провод - цепь блокировки двигателя (отрицательный выход, 0,5А). Эта цепь заземляется при постановке системы в режим охраны. Обеспечьте прерывание цепи стартера или зажигания, для чего используйте дополнительное внешнее реле.

Найдите цепь стартера или системы зажигания, разрежьте ее. Затем попробуйте запустить двигатель. Если Вы правильно определили цепь блокировки, то разрезанные провода подключите к контактам 30 и 87а стандартного автомобильного реле. К контакту 86 подключите оранжевый провод, а к контакту 85 подведите провод на который поступает питание +12В при положении ключа "ON" и "START".

Жёлтый провод - Отрицательный выход отпирания дверей (0,5А). Используйте дополнительное внешнее реле.

Зеленый/черный провод - Отрицательный выход запирания дверей (0,5)А. Используйте дополнительное внешнее реле.

Оранжевый провод -- положительный выход для сирены (2 А). Соедините его с красным проводом питания неавтономной сирены или с положительным входом запуска автономной сирены. Соедините черный провод сирены с массой.

Белый/оранжевый провод - габаритные огни (+12 В, 15 А). Подключите к цепям габаритных фонарей для обеспечения световой сигнализации и тревоги. В случае раздельных цепей габаритных фонарей в автомашине примените два дополнительных диода или два реле.

Красный провод - питание системы +12 В. Подключите к цепи +12 В через предохранитель, обычно от аккумулятора (рекомендуется), или блока предохранителей.

#### КРАСНЫЙ РАЗЪЕМ С ДВУМЯ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СВЕТОДИОДА

Для подключения вставьте в разъем гнездо жгута светодиода.

#### СИНИЙ РАЗЪЕМ С ДВУМЯ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОЙ КНОПКИ

Служебная кнопка предназначена для аварийного выключения системы при неисправности брелока, а также для установки служебного режима. Для подключения вставьте в разъем гнездо жгута служебной кнопки.

#### РАЗЪЕМ С ЧЕТЫРЬМЯ КОНТАКТАМИ ДЛЯ ДАТЧИКА УДАРА:

Разъем предназначен для подключения датчика удара. Назначение проводов разъема:

- Зеленый - - предупреждающий триггер (-):

- Синий - - основной триггер (-);

- Черный - - масса ;

- Красный - - питание +12В.

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ

В системе предусмотрены две процедуры программирования: программирование брелоков и программирование четырех функций. Программирование функций выполняется при установке системы и позволяет выбрать и установить необходимые для пользователя функции.

#### Установка режима программирования

- Включите зажигание 3 раза и оставьте его в положении "Вкл.".

- Нажмите служебную кнопку "Валет" на 3 с. и ожидайте бипа сирены.

Режим программирования установлен.

##### Программирование 1-го брелока

- Нажмите первую кнопку на 1-ом брелоке.

- Система выдаст короткий сигнал, подтверждая запись брелока и возможность записи второго брелока.

##### Программирование 2-го и 3-го брелоков

Повторите процедуру для программирования других брелоков.

При нажатии кнопки №2 на брелоке, эта кнопка становится основной, вместо кнопки №1. Кнопка №1 в таком случае становится второй.

##### Выход из режима программирования

Система автоматически выйдет из режима программирования, если запрограммированы все три брелока или с момента последнего ввода прошло более 5 с. Выход из режима программирования подтверждается коротким сигналом сирены.

### СТИРАНИЕ УТЕРЯННОГО БРЕЛОКА

Для стирания утерянного брелока войдите в режим программирования по приведенной выше процедуре. Запрограммируйте оставшийся брелок четыре раза.

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ

#### Установка режима программирования

- Включить зажигание и оставить его включенным.

- Нажать служебную кнопку на 5 сек и ожидать звукового сигнала сирены

Режим программирования установлен.

##### Пассивная постановка охраны.

Система будет автоматически устанавливать режим охраны через 30 с. после выключения зажигания и закрытия всех дверей. Для установки этой функции в режиме программирования функций необходимо в течении 10 сек нажать служебную кнопку 1 раз и сирена даст подтверждение одним звуковым сигналом. После этого нажатие на кнопку №1 произведет включение данной функции, а нажатие на кнопку №2 - выключит ее. Каждое нажатие на кнопку подтверждается звуковым сигналом сирены, один раз при нажатии кнопки №1 и два сигнала при нажатии кнопки №2.

##### Пассивная постановка охраны с запиранием дверей.

Вы должны выбрать вначале функцию "пассивная постановка охраны". При выборе данной функции, при пассивной постановке охраны автоматически будут запираться двери; Чтобы включить\выключить эту функцию нужно включить зажигание, затем нажать кнопку №1, и сразу кнопку №2 на брелоке. Система выдаст 2 бипа если данная функция включена, и 3 если выключена.

##### Запирание /Отпирание дверей при включении/выключении зажигания:

При выборе данной функции выключение зажигания автоматически будет отпирать все двери. При включении зажигания, если двери закрыты через 3 сек будут запираться их замки. Данная функция становится "активной", если в режиме программирования функций нажать служебную кнопку 2 раза и затем 1-ую кнопку брелока. Для отключения этой функций необходимо повторить приведенную процедуру, только в конце нажать кнопку №2.

##### Пассивная перепостановка охраны:

Данная функция позволяет возобновлять режим охраны без нажатия на брелок, если после снятия с охраны в течении 60 с не открывалась ни одна из дверей автомобиля.

Для установки этой функции включите зажигание и в течении 5 сек держите нажатой 1-ую кнопку брелока. Сирена выдаст 4 звуковых сигнала, подтверждая включение функции. Для ее отключения следует повторить процедуру и сирена выдаст два звуковых сигнала подтверждая выключение этой функции.

##### Бесшумная постановка/снятие охраны:

- Включите зажигание.

- В течении 5 сек держите нажатой 2 кнопку брелока

В подтверждении установки функции сирена выдаст четыре звуковых сигнала.

Для выключения этой функции повторите процедуру и сирена выдаст два звуковых сигнала - функция отключена.

##### Начальное положение функций:

Для установки всех функций в положение '"включены'" (состояние выхода с завода) необходимо в режиме программирования функций нажать 1 и 2 кнопки вместе в течении 5 сек, при этом сирена выдаст 3 звуковых сигнала.

### Схема подключения электроприводов дверей.

### Основной 14-ти контактный разъем

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Представляем Вам многофункциональную автомобильную охранную систему '"эконом'" класса с расширенными пользовательскими функциями, обеспечивающими Вам повседневные удобства при ежедневной эксплуатации!

### ЗАЩИТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ

- При вторжении в салон, багажник или двигательный отсек немедленно выдается мощный сигнал тревоги с миганием габаритных фонарей длительностью 60с. После чего система проверяет все контуры защиты и вновь встает автоматически на охрану.

- При постановке охраны или при включении функции "ПАНИКА" система обеспечивает блокировку зажигания, не давая возможности постороннему лицу запустить двигатель.

- При нанесении ударов по кузову или стеклам автомобиля выдается полный сигнал световой и звуковой тревоги.

- Вы можете дистанционно включить сигнал "Паника" - для отпугивания злоумышленников и привлечения внимания.

- Прерывание питания при включенной охране и последующее его восстановление не снимает систему с охраны.

- Функционально независимые триггерные входы продолжают обеспечивать охрану автомобиля даже при неисправности какой-либо одной зоны охраны, информируя хозяина о ее неисправности.

- Пассивная постановка на охрану после закрытия всех дверей никогда не оставит Вашу машину без охраны.

### УДОБСТВА СИСТЕМЫ ПРИ ПОВСЕДНЕВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Дистанционное управление запиранием и отпиранием замков дверей при постановке и снятии охраны.

- Автоматическая установка охраны (автовозврат) при случайном нажатии кнопки брелока, если не открывались двери и не было включено зажигание.

- Временная приостановка пассивной постановки на охрану, если не закрыта дверь, что обеспечивает Вам возможность заправки топливом или другой кратковременной остановки.

- Сохранение служебного режима при перерывах питания дает Вам возможность производить ремонт электрооборудования или замену аккумулятора без передачи обслуживающему персоналу брелока Вашей системы.

- Система позволяет использовать до 3-х брелоков, поэтому Вы всегда можете запрограммировать резервный дополнительный брелок, управляющий системой и передать его своим близким для пользования машиной.

- Повышенная безопасность вождения благодаря тому, что при включении зажигания замки дверей автоматически запираются, а при выключении зажигания автоматически отпираются (данная функция должна быть выбрана установщиком).

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И УДОБСТВА

Часть этих функций выбирается при установке системы. Сообщите установщику какие функции системы Вы хотели бы иметь в своей системе.

#### Пассивная постановка охраны

При выборе этой опции система автоматически включает охрану после выключения зажигания, открывания и закрывания дверей. Светодиод начинает мигать быстро, показывая, что начался 30-ти секундный интервал времени, после которого система встанет на охрану. Если при установке системы была запрограммирована функция запирания замков, то по окончании 30-ти секундного интервала они будут заперты. Открывание какой-либо двери в этом интервале вызовет приостановку пассивного включения охраны, пока дверь вновь не будет закрыта. Пока система не встала на охрану (в пределах 30с.) Открывание / закрывание двери вновь будет запускать интервал 30с.

#### Запирание / отпирание дверей от зажигания

Эта функция обеспечивает повышенную безопасность при вождении автомобиля. После того как включено зажигание и закрыты все двери замки дверей будут автоматически заперты. При выключении зажигания замки будут отперты.

#### Отпирание замка багажника

Если багажник Вашего автомобиля снабжен специальным соленоидом, который подключен к выходу канала 2 системы, его можно будет открыть, нажав кнопку 2 брелока на 3с.

### УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ СИСТЕМОЙ

#### Включение охраны (кнопка 1)

Для включения охраны нажмите и отпустите кнопку брелока №1. Если выполнено подключение к центральному замку автомашины, замки дверей будут запираться. Сирена выдаст один бип и габаритные фонари мигнут один раз, подтверждая включение охраны. Светодиод будет медленно мигать. Режим охраны полностью устанавливается через 5с.

Индикация неисправной зоны охраны. Три бипа при включении охраны укажут на наличие неисправной или незакрытой зоны охраны (например, двери), которую система защищать не будет, однако режим охраны будет установлен и остальные зоны машины будут под защитой, а двигатель будет невозможно запустить. Обнаружьте и закройте дверь, капот или багажник, после чего все охранные зоны автомашины будут под охраной.

Отключение датчика удара. Ecли Вы в пределах 3с. нажмете кнопку #2, после нажатия кнопки №1, вы услышите 1 бип, и датчик удара будет отключен. Это очень полезная функция для уменьшения числа тревог в местах, где могут наблюдаться ударные воздействия на Ваш автомобиль от воздушной волны проходящего транспорта. Для возврата этой функции, переустановите систему в состояние охраны и датчик вновь начнет свою работу

#### Выключение охраны (кнопка 1)

Для выключения охраны нажмите и отпустите кнопку брелока №1. Если выполнено подключение к центральному замку автомашины, замки дверей будут отпираться. Если система не срабатывала, то сирена выдаст два бипа и габаритные фонари мигнут два раза, подтверждая выключение охраны. Светодиод не будет гореть.

Индикация вторжения. Если система срабатывала в Ваше отсутствие, то при выключении сирена выдаст серию из 3-х бипов и вспышек габаритных огней, а светодиод будет быстро мигать. После открывания двери и включения зажигания светодиод погаснет.

Автовозврат. Эта функция обеспечивает автоматическую установку охраны через 60с. после ее выключения, если Вы не вошли в автомобиль, тем самым не оставляя автомобиль без защиты, если Вы забыли вновь включить охрану.

Выключение тревоги. Для выключения тревоги нажмите кнопку 1 брелока.

#### Включение сигнала "Паника" (кнопка 1 в течении 3с.)

Система также может выдать сигнал "Паника" в виде светового и звукового сигнала для привлечения внимания в экстремальной ситуации. Удержите нажатой кнопку 1 в течении 3с. Сигнал может быть выключен нажатием кнопки 1. После окончания сигнала система останется в режиме охраны. Сигнал "Паника" не выдается при включенном зажигании.

### СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ ("ВАЛЕТ")

Служебный режим предназначен для выключения всех охранных функций при передаче автомашины на обслуживание. В этом режиме сохраняются управление замками дверей, отпирание багажника и включение сигнала "Паника" с брелока.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: При передаче машины на обслуживание не передавайте обслуживающему персоналу брелок.

#### Установка и снятие служебного режима

Для установки служебного режима включите зажигание и держите нажатой кнопку "Валет" 3-5 с. Светодиод будет постоянно гореть, указывая, что служебный режим включен.

Для снятия служебного режима и возврата в нормальный режим работы повторите эту процедуру. Светодиод не будет гореть, указывая, что служебный режим выключен.

### КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ БРЕЛОКА

| Кнопка брелока | Функция системы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Кнопка 1 | Включение охраны и запирание дверей Выключение охраны и отпирание дверей Выключение тревоги | Кратковременное нажатие |
| Кнопка 1 | Функция "Паника" | Удержание кнопки 3с. |
| Кнопка 1 | Запирание/отпирание дверей | В служебном режиме |
| Кнопка 2 | Отпирание багажника(управление дополнительным каналом) | Удержание кнопки 3с. |
| Кнопка 1, затем 2 | Отключение датчика удара | Нажатие кнопки 2, в пределах 3с. |
| Кнопки 1 и 2 вместе | Тихая постановка и снятие охраны | Кратковременное нажатие |

ВНИМАНИЕ. Функции каждой кнопки (какая из кнопок №1, №2), назначаются при программировании системы установщиком.

### ПРОЦЕДУРА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Для аварийного отключения системы (снятия охраны):

- Откройте дверь, включится тревога.

- Включите зажигание.

- Держите нажатой кнопку "валет" на протяжении 5с. Тревога прекратится, охрана будет снята и Вы сможете запустить двигатель.

### Светодиодная индикация состояний системы

Индикация с помощью светодиода позволяет Вам быстро распознать состояние Вашей системы.

| Состояние системы | Состояние светодиода |
| --- | --- |
| Охрана выключена | Не горит |
| Охрана включена | Мигает медленно |
| Пассивная постановка охраны | Мигает быстро |
| Служебный режим | Горит постоянно |

### Замена батарейки брелока

Продолжительность работы батарейки брелока от 6-ти до 18-ти месяцев. Если дальность управления резко сократилась или не горит светодиод, произведите замену батарейки. Отверните винт, скрепляющий корпус брелока, разъедините корпус и выньте батарейку. Используйте батарейки типа 23А на 12В, устанавливайте новую батарейку согласно знаков полярности, обозначенных внутри корпуса брелока под батарейкой.