# ANACONDA

## 3500

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Система ANACONDA 3500 является автосигнализацией экстра класса с повышенным уровнем защиты, благодаря использованию трех цепей блокировки, персонального кода аварийного отключения, динамического кода защищающего систему от попыток захвата и подбора кода управления.

Тщательно отработанные функции системы и современная конструкция и технология обеспечивают хороший уровень защиты автомобиля и удобства дистанционного управления при высокой надежности системы, а пятикнопочный брелок эргономической конструкции гарантирует безошибочность управления Вашей системой.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Питание 12В, ток потребления | менее 15 ма. |
| --- | --- |
| Длина динамического кода брелока | 64 бит |
| Число комбинаций кода | 1,8 х 1019 |
| Рабочая частота брелока | 433,92 МГц |
| Задержка включения охраны | 3с. |
| Длительность тревоги | 30с. |
| Ограничение числа цикла тревог | 3 |
| Время автовозврата в охрану после выключения охраны | 60с. |
| Интервал пассивного включения, после закрытия последней двери | 30с. |
| Число и типы триггерных входов: | 4 |
| датчик тока (отриц. импульс 0,6В ) |  |
| отрицательный вход двери |  |
| отрицательный вход капота |  |
| отрицательный вход датчика удара |  |
| Обход дефектных зон | 5 |
| Число каналов приемника | 4 |
| Ток сирены | 2А. |
| Число брелоков (мах) | 4 |
| Встроенные реле: |  |
| ток габаритных фонарей | 2 х 15А. |
| ток сигнала блокировки зажигания | 15А. |
| ток цепей управления замками | 15А. |
| ток блокировки стартера | 40А |

### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Рекомендуется монтаж системы выполнять пайкой либо с использованием трубчатых соединителей. В цепях с током более 10А применяйте только пайку.

- Служебный переключатель используется для аварийного отключения системы, поэтому он должен быть достаточно хорошо скрыт, но обеспечьте к нему возможность доступа.

- Установку сирены, светодиода и блока управления производите согласно общепринятым правилам.

- Для контроля открывания капота и багажника Вы можете использовать выключатели в цепях внутреннего освещения, подключив их к системе через разделительные диоды. При отсутствии концевых выключателей для капота и багажника установите их.

- Монтаж системы выполняйте при неподключенном главном разьеме блока управления или отключенном аккумуляторе.

- Рассмотрите программируемые функции и выберите необходимые Вам.

- Познакомьте владельца машины с использованием системы.

- После монтажа системы произведите проверку, используя руководство пользователя.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

#### ГЛАВНЫЙ РАЗЪЕМ СИСТЕМЫ С 11-ТЬЮ КОНТАКТАМИ

Красный провод - питание системы +12В. Подключите к цепи +12В. При использовании встроенного в систему датчика тока подключите к цепи +12В в блоке предохранителей.

Два белых провода - габаритные огни (+12В, 15А каждый). Подключите к цепям габаритных фонарей соответственно к правой и левой стороне для обеспечения световой сигнализации и тревоги. В случае одной общей цепи габаритных фонарей в автомашине подключите белые провода параллельно.

Красный/белый провод - подключается к цепи +12В или массе, в зависимости от того какая используется полярность напряжения для габаритных фонарей.

Зеленый провод - отрицательный триггерный вход двери. Подключите провод к концевому выключателю двери, дающему массу при ее открывании. Если используется дополнительное реле для получения освещения салона подключите этот провод к контакту 87а реле (см. рис. Освещение салона).

Синий провод - отрицательный триггерный вход капота\багажника. Подключите провод к концевому выключателю капота и багажника, дающему массу при их открывании.

Оранжевый провод - цепь блокировки двигателя и\или управления модулем закрывания окон (отрицательный выход, 0,5А). Эта цепь заземляется при постановке системы в режим охраны. Для обеспечения блокировки двигателя (например, топливного насоса) используйте дополнительное внешнее реле.

Черный провод - провод земли. Соедините с массой автомобиля. Не соединяйте его с каким-либо проводом массы электропроводки автомобиля. Обеспечьте хороший контакт с металлом корпуса.

Два желтых провода - блокировка цепи зажигания. Найдите провод, идущий от замка зажигания к катушке зажигания. Разрежьте его. Если Вы нашли правильный провод, то при запуске двигателя он не будет запускаться. Подключите желтые провода к концам разрезанного провода цепи замка зажигания.

Коричневый провод - положительный выход для сирены (2А). Соедините его с красным проводом питания неавтономной сирены или с положительным входом запуска автономной сирены. Соедините черный провод сирены с массой.

#### БЕЛЫЙ РАЗЪЕМ С ДВУМЯ КОНТАКТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВКИ СТАРТЕРА

Этот разъем имеет выходы от встроенного реле на 40А. Разрежьте провод от замка зажигания, идущий на реле стартера и подключите его концы к проводам разъема.

#### БЕЛЫЙ РАЗЪЕМ С ШЕСТЬЮ КОНТАКТАМИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ ДВЕРЕЙ

Максимальный ток проводов управления 15А. Вы можете использовать любую схему подключения центрального замка из приведенных в этом или других руководствах.

Реле запирания:

- Зеленый / красный провод - нормально замкнутый контакт 87а.

- Зеленый / желтый провод - нормально разомкнутый контакт 87.

- Зеленый / белый провод - общий контакт 30.

Реле отпирания:

- Синий / белый провод - общий контакт 30.

- Синий / красный провод - нормально замкнутый контакт 87а.

- Синий / желтый провод - нормально разомкнутый контакт 87.

#### СИНИЙ РАЗЪЕМ С ДВУМЯ КОНТАКТАМИ ДЛЯ СВЕТОДИОДА И СЛУЖЕБНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Служебный переключатель предназначен для аварийного выключения системы при неисправности брелока, а также для установки служебного режима. Для подключения вставьте в разьем гнездо жгута.

Фиолетовый провод - отрицательный вход служебного переключателя. Соедините с одним из контактов переключателя. Второй провод переключателя подключите к массе.

Черный / белый провод - соедините с черным проводом светодиода, красный провод светодиода подключите к +12В.

#### БЕЛЫЙ РАЗЪЕМ С ДВУМЯ КОНТАКТАМИ ДЛЯ РЕЗЕРВНОЙ БАТАРЕИ

Резервная батарея предназначена для выдачи сигнала тревоги при отключении основного питания и сохранения состояния блокировки стартера. Используйте батарею типа Крона или заряжаемую батарею на 7,2 В, 600мА.

Красный провод - подключите к плюсу батареи.

Черный провод - подключите к минусу батареи.

#### БЕЛЫЙ РАЗЪЕМ С ПЯТЬЮ КОНТАКТАМИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АКСЕССУАРАМИ ЧЕРЕЗ РЕЛЕ

ВНИМАНИЕ: Ток для всех выходов не должен превышать 200 мА. Подключите к выходам стандартное автомобильное реле.

Светло-зеленый провод - отрицательный выход освещения салона. Провод имеет нулевой потенциал при активации данной функции, которая вызывает освещение салона и происходит в случаях:

- В течении 30с. после снятия с охраны до тех пор пока не включено зажигание.

- Во время срабатывания тревоги освещение салона будет мигать.

- В течении 30с. после закрывания двери.

Когда этот провод подключен к дополнительному реле, также подключите к контакту реле 87а зеленый провод от главного разъема.

Синий / белый провод - отрицательный выход третьего канала. Провод имеет нулевой потенциал при управлении третьим каналам с брелока. Потенциал выдается пока кнопка брелока нажата.

Фиолетовый провод - отрицательный выход для пейджера или дополнительной сирены. Провод выдает "массу" при срабатывании тревоги. При управлении внешним силовым устройством используйте реле.

Розовый провод - отрицательный выход для управления фарами. Подключите реле согласно приведенному рисунку. При нажатии кнопки канала 1 в пределах 3с. после постановки охраны фары будут гореть 30с.

Коричневый провод - отрицательный выход канала 2 (багажника). Этот провод имеет нулевой потенциал в течении 1с., когда нажимается кнопка второго канала (например, кнопка 2 на 3с. ).

#### БЕЛЫЙ РАЗЪЕМ С ЧЕТЫРЬМЯ КОНТАКТАМИ ДЛЯ ДАТЧИКА

Разъем подключается к двухуровневому датчику. Система поставляется с готовым жгутом с разьемами на его концах, которые вставляются в свои гнезда.

Провод 1 - отрицательный предупредительный выход от датчика. Обеспечивает короткий предупреждающий сигнал сирены.

Провод 2 - отрицательный выход полного сигнала тревоги от датчика.

Провод 3 - коммутируемая цепь питания (минус) датчика.

Провод 4 - питание +12В.

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ

В системе предусмотрено две процедуры программирования: программирование брелоков и программирование девяти функций. Система поставляется с запрограммированными брелоками, поэтому их программирование выполняется лишь в случае потери одного из брелоков для стирания его кода из памяти системы или при необходимости добавления новых. Программирование функций выполняется при установке системы и позволяет выбрать и установить необходимые для пользователя функции.

#### ПРОГРАММИРОВАНИЕ БРЕЛОКОВ

- Каждый шаг процедуры должен быть выполнен с задержкой не более 10с. от предыдущего шага. В противном случае система будет автоматически выходить из режима программирования, что будет отмечено длинным бипом.

- При выходе из режима программирования Вы можете его повторить.

- В систему могут быть записаны максимум 4 брелока.

- Все имеющиеся брелоки должны быть записаны (запрограммированы) в память системы. При записи кода только одного брелока все коды остальных брелоков будут стерты из памяти системы, что защищает Вашу систему от ввода кода брелока посторонним лицом.

- Учтите, что используемая процедура требует обязательного программирования кода каждой команды брелока. При этом Вы можете выбрать для каждой кнопки желаемую для Вас команду управления (канал) брелока. Например, для кнопки 1 часто выбирается функция постановки / снятия охраны. Однако, Вы можете для этой функции выбрать любую другую кнопку (кнопку №2 или №3) или комбинацию из 2-х кнопок.(№1 и №2, или №1 и №3, и т.д.) Вы должны запрограммировать все четыре команды.

- Готовность к программированию брелока указывается числом вспышек светодиода: для первого брелока одна вспышка и пауза, для второго две вспышки и пауза и т.д.

#### Установка режима программирования

- Откройте крышку на блоке управления и поставьте перемычку 1 в положение ON.

- Включите зажигание.

- В пределах 10с. включите и выключите служебный переключатель три раза.

- Система выдаст бип и светодиод начнет мигать (одна вспышка-пауза), подтверждая, что режим программирования установлен и система готова к программированию первого брелока.

#### Программирование 1-го белока

- Убедитесь, что светодиод мигает одной вспышкой. Для программирования первой команды (канала) брелока (команды постановки/снятия охраны) нажмите первую кнопку на 1-ом брелоке до тех пор пока не услышите один бип, подтверждающий что первый канал брелока запрограммирован. Система подготовлена к программированию второго канала (отпирания багажника).

- Для программирования второго канала нажмите кнопку 2 до тех пор пока не услышите два бипа. Система подтвердила запись кода 2-го канала и готовность к записи кода третьего канала.

- Нажмите кнопку 3 для записи кода 3-его канала. Ожидайте при нажатой кнопке появления трех бипов. Система будет готова к программированию четвертого канала (Поиск машины).

- Нажмите одновременно кнопку 1 и 2 для записи кода 4-го канала. Ожидайте при нажатой кнопке появления четырех бипов. Первый брелок полностью запрограммирован.

#### Программирование 2-го брелока

- Включите и выключите служебный переключатель. Система выдаст бип, светодиод будет мигать двумя вспышками. Система готова к программированию первого канала второго брелока. Повторите процедуру от шага а) до шага г).

#### Повторите процедуру для программирования других брелоков.

#### Варианты выхода из режима программирования

Для выхода из режима программирования Вы можете использовать любой из приведенных ниже вариантов:

- Выключите зажигание.

- Подождите 10с. и система автоматически выйдет из режима программирования.

- При окончании программирования четвертого брелока система автоматически выйдет из режима.

Выход из режима будет подтвержден длинным бипом.

#### СТИРАНИЕ УТЕРЯННОГО БРЕЛОКА

- Для стирания утерянного брелока войдите в режим программирования по приведенной выше процедуре.

- Запрограммируйте оставшийся брелок (или брелоки), обратившись к разделу, приведенному выше.

#### ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ

Вся процедура программирования разделена на две ступени. Учтите, что система поставляется со всеми включенными функциями. В системе предусмотрен выбор или отмена любой из 9-ти следующих функций, разделенных на 2 ступени:

##### Первая ступень:

- Датчик падения напряжения. Выключите эту функцию, если в автомобиле есть электровентилятор, работающий при выключенном зажигании.

- Звуковое подтверждение с помощью бипов. При утверждении функции постановка и снятие охраны производится с подтверждающими бипами.

- Активная / пассивная постановка охраны. Если выбрана функция пассивной постановки система будет автоматически устанавливать режим охраны через 30с. после выключения зажигания и запирания всех дверей.

- Пассивная постановка охраны с запиранием дверей. Для автоматического запирания дверей при пассивной постановке охраны Вы должны включить (выбрать) в начале функцию пасивной постановки - предыдущую функцию, а затем настоящую функцию.

- Запирание / отпирание дверей при включении \ выключении зажигания. При выборе данной функции выключение зажигания автоматически будет отпирать все двери. При включении зажигания, если все двери закрыты через 3с. будут запираться их замки.

- Изменение длительности импульса для запирания дверей 1с. или 3с.

##### Вторая ступень:

- Подсветка габаритных фонарей. Если эта функция выбрана, то габаритные фонари при снятии охраны будут мигать два раза. Если функция выключена, то при снятии охраны габаритные фонари будут гореть 30с. или до тех пор пока не будет включено зажигание.

- Автовозврат. Если функция включена, то если снята охрана и не открывались двери система через 60с. войдет в режим охраны.

- Освещение салона. Если автомобиль не оборудован задержкой освещения салона, обеспечивающей подсветку салона при закрытии двери, Вы можете ее получить с помощью данной системы. Для автомобилей не оборудованных схемой задержки, при программировании нажмите кнопку 2. Система будет освещать салон после закрытия дверей.

Если Ваш автомобиль оборудован задержкой освещения салона, то не используйте данную функцию системы. Для этого при программировании нажмите кнопку 1. При этом система не будет выдавать звуковые сигналы предупреждения о незакрытой двери.

#### Установка режима программирования

- Откройте крышку на блоке управления и поставьте перемычку 1 в положение ON .

- Включите и выключите зажигание.

- В пределах 10с. включите и выключите служебный переключатель три раза. Система выдаст длинный бип.

- Снова включите и выключите служебный переключатель три раза. Система выдаст снова длинный бип.

##### Программирование функций системы (первая ступень)

- Для выбора желаемой функции Вы должны включить-выключить служебный переключатель число раз, равное номеру этой функции. При этом сирена выдаст такое же число бип, подтверждая номер выбранной функции.

Пример: выбрана функция 4. Вы должны 4 раза переключить служебный переключатель, оставив его в выключенном состоянии. При этом сирена выдаст 4 бипа.

- Выбранная функция утверждается или отменяется для выполнения нажатием кнопок брелока. Нажатием кнопки 1 данная функция утверждается, система подтверждает выбор одним бипом. Нажатием кнопки 2 функция отменяется, система подтверждает отмену двумя бипами.

- Если Вам нужно после выбора, например, функции 4 изменить функцию 6, Вы должны дважды переключить служебный переключатель, так как система запоминает число нажатий переключателя.

| Таблица программирования функций (1-ая ступень) |
| --- |
| Число нажатий служебного переключателя | Число миганий светодиода и бипов | Утверждение функции: нажатие кнопки 1, подтверждение 1 бип | Отмена функции: нажатие кнопки 2, подтверждение 2 бипа |
| 1 | 1 | Датчик падения напряжения включен | Датчик падения напряжения выключен |
| 2 | 2 | Бипы для подтверждения включения \ выключения | Без бипов для подтверждения вкл.\выключения |
| 3 | 3 | Активная постановка охраны | Пассивная постановка охраны |
| 4 | 4 | Пассивная постановка с запиранием дверей | Пассивная постановка без запирания дверей |
| 5 | 5 | Управляемое зажиганием запирание дверей | Управляемое зажиганием запирание дверей выкл. |
| 6 | 6 | Импульс для дверей 1с. | Импульс для дверей 3с. |

##### Программирование функций системы (2-ая ступень)

- Для программирования следующих трех функций системы Вы должны установить вторую ступень выбора функций, для чего вначале установите режим программирования согласно приведенной выше процедуре, затем включите служебный переключатель. Система подтвердит установку второй ступени 2-мя бипами.

- Используйте такую же методику программирования функций, как и для первой ступени. Выберите нужную функцию из таблицы второй ступени и утвердите или отмените ее выполнение.

| Таблица программирования функций (2-ая ступень) |
| --- |
| Число нажатий служебного переключателя | Число миганий светодиода и бипов | Утверждение функции: нажатие кнопки 1, подтверждение 1 бип | Отмена функции: нажатие кнопки 2, подтверждение 2 бипа |
| 1 | 1 | Габаритные фонари мигают 2 раза при снятии охраны | Подсветка габаритных фонарей на 30с. при снятии охраны |
| 2 | 2 | Автовозврат разрешен | Автовозврат исключен |
| 3 | 3 | Освещение салона от схемы задержки автомобиля | Освещение салона от автосигнализации |

##### Выход из режима программирования

- Подождите 10с. и система автоматически выйдет из режима программирования.

- Выключите зажигание.

- Закончите программирование второй ступени. Затем снова выключите служебный переключатель.

- Выход из режима будет подтвержден длинным бипом.

### ПРОЦЕДУРА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)

Вы можете повысить защиту Вашего автомобиля при аварийном отключении системы, выбрав дополнительную функцию автоматической повторной постановки на охрану. При выборе этой функции процедура аварийного отключения состоит из двух этапов: на первом этапе происходит временное аварийное отключение системы, на втором этапе Вы должны ввести персональный код для того, чтобы система вновь не встала на охрану и следовательно отключение Вашей системы было бы зафиксировано. Поскольку угонщик не знает Ваш персональный код, то он и не сможет его ввести. Поэтому если он и выполнит, то только временное аварийное отключение системы, при выборе этой функции система войдет вновь в охрану и двигатель не возможно будет завести.

#### А. Простая процедура аварийного отключения (повторная постановка на охрану не выбрана).

Эта процедура выполняется, если серая петля в блоке системы не перерезана.

Для аварийного отключения системы (снятия охраны):

- Откройте дверь, включится тревога.

- Включите зажигание.

- Включите и выключите служебный переключатель в течении 10 секунд от включения зажигания. Тревога прекратится, охрана будет снята и Вы сможете запустить двигатель.

#### В. Защищенная процедура аварийного отключения (повторная постановка на охрану выбрана).

Эта процедура выполняется, если перерезана серая петля в блоке системы.

Для аварийного отключения системы (снятия охраны):

- Откройте дверь, включится тревога.

- Включите зажигание.

- Включите и выключите служебный переключатель. Тревога прекратится. Но двигатель нельзя будет завести т.к. будут включены все блокировки двигателя.

- Наблюдайте и считайте число вспышек светодиода. Когда их число станет равно персональному коду быстро выключите зажигание. Охрана будет выключена и Вы можете запустить двигатель.

Если Вы не введете персональный код (не выключите зажигания в момент, когда число вспышек светодиода равно коду), то через 30с. произойдет повторная постановка охраны и двигатель нельзя будет завести.

ЗАМЕЧАНИЕ. Система допускает ввод до 3 неверных кодов, после чего не воспринимает персональный код в течении 3-х минут.

#### Ввод персонального кода

Персональный код это число от 1 до 10. Фабрично устанавливается число 1. Для введения нового персонального кода и его использования при аварийном отключении системы :

- Разрежьте серую петлю в блоке.

- Переставьте вилку перемычки, расположенную в блоке, в положение ON.

- Подключите питание к системе.

- Включите зажигание и служебный тумблер.

- Включите / выключите зажигание три раза за 3с. Длинный бип подтвердит установку режима.

- Светодиод начнет мигать и выдаст три серии из 10 вспышек. Считайте число вспышек светодиода. Когда оно станет равно выбранному Вами числу персонального кода быстро выключите зажигание. Длинный бип подтвердит запись кода в память системы.

- Для контроля и запоминания персонального кода светодиод выдаст две серии вспышек с запрограммированным Вами числом. Сосчитайте их и запишите ваш персональный код.

### ЗАЩИТА ОТ ОГРАБЛЕНИЯ (АНТИКАРДЖЕК)

Для включения защиты откройте крышку блока управления и поставьте перемычку 2 в положение ON. Каждый раз при включении зажигания будет активироваться данная функция. Если Вы не хотите использовать защиту от ограбления, установите перемычку 2 в положение OFF. Для выключения защиты от ограбления после включения зажигания переключите служебный переключатель в положение ON а затем OFF.

### ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ

Тестовый режим предназначен для проверки подключения системы, правильности функционирования и регулировки датчиков. При этом проверка срабатывания системы производится без выдачи сигналов тревоги.

#### Установка тестового режима

- Включите и выключите зажигание.

- В пределах 10с. переключите служебный тумблер три раза.

- Система выдаст длинный бип, показывая установку тестового режима.

Перед проверкой отключите белый разьем с 4-мя контактами для датчика.

#### Проверка срабатывания датчиков

Активируйте соответствующий датчик и проверьте его реакцию в виде бипов на воздействие согласно таблице:

| Цепь | Число звуковыхсигналов (бипов) |
| --- | --- |
| Датчик напряжения | Один |
| Капот, багажник | Два |
| Дверь | Три |
| Датчик | Четыре |

Рекомендации для проверки:

- Датчик напряжения. Отсоедините синий провод от дверного концевика. Открытие двери и загорание лампы освещения салона должно вызывать один бип.

- Цепь концевого выключателя капота и багажника. Откройте поочередно капот и багажник. Их открытие должно вызывать два бипа. При отсутствии срабатывания проверьте концевые выключатели и их заземление.

- Цепь концевого выключателя двери. Подсоедините синий провод к выключателю двери. Открытие двери должно вызывать три бипа. В противном случае проверьте их заземление.

- Цепь дополнительного датчика. Подключите белый разьем с 4-мя контактами. При срабатывании датчика должно быть 4-ре бипа. При отсутствии срабатывания проверьте монтаж датчика и установку его чувствительности.

#### Выключение тестового режима

- Включите зажигание, длинный бип подтвердит выход из режима.

- Или нажмите кнопку 1 брелока.

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Представляем Вам многофункциональную автомобильную охранную систему экстра класса с повышенным уровнем защиты и расширенными пользовательскими функциями, обеспечивающие Вам повседневные удобства при ежедневной эксплуатации!

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Система ANACONDA 3500 является автосигнализацией экстра класса с повышенным уровнем защиты, благодаря использованию трех цепей блокировки, персонального кода отключения при потере или неисправности брелока, а также динамического кода, защищающего систему от попыток захвата и подбора кода управления.

Тщательно отработанные функции системы и современная конструкция и технология обеспечивают хороший уровень защиты автомобиля и удобства дистанционного управления при высокой надежности системы. Пятикнопочный брелок эргономической конструкции гарантирует безошибочность управления Вашей системой.

#### Пульт Дистанционного Управления

ВНИМАНИЕ. Функции каждой кнопки назначаются при программировании системы установщиком.

Пульт дистанционного управления предназначен для управления режимами и функциями системы. Система Anaconda 3500 поставляется с двумя пятикнопочными брелоками. При утере или повреждении брелока, а также в случае разрядки его батареи, систему снимают с охраны с помощью персонального защитного кода (выбираемая опция ).

### ЗАЩИТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ

В этом разделе указано как система ANACONDA 3500 защищает Ваш автомобиль.

- При вторжении в салон, багажник или двигательный отсек немедленно выдается мощный сигнал тревоги с миганием габаритных фонарей длительностью 30с. После чего система проверяет все контуры защиты и вновь встает автоматически на охрану.

- При постановке охраны или при включении функции "ПАНИКА" система обеспечивает блокировку зажигания, не давая возможности постороннему лицу запустить двигатель.

- При нанесении ударов по кузову или стеклам автомобиля - выдается полный сигнал световой и звуковой тревоги.

- Защита от перехвата кодов и сканирования - использован специальный динамический код, абсолютно исключающий подбор и перехват кодов.

- Вы можете дистанционно включить сигнал "Паника" - для отпугивания злоумышленников и привлечения внимания, при этом автоматически будет установлен режим охраны и заперты все двери.

- Защищенный аварийный режим - позволяет снять охрану и запустить двигатель при потере или неисправности брелока. Дополнительная защита - Ваш персональный код, который необходимо ввести для выключения охраны.

- Прерывание питания при включенной охране и последующее его восстановление вызывает сигнал тревоги.

- Функционально независимые триггерные входы продолжают обеспечивать охрану автомобиля даже при неисправности какой-либо одной зоны охраны, информируя хозяина о ее неисправности.

- Пассивная постановка на охрану после закрытия всех дверей никогда не оставит Вашу машину без охраны.

### УДОБСТВА СИСТЕМЫ ПРИ ПОВСЕДНЕВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Дистанционное управление запиранием и отпиранием замков дверей при постановке и снятии охраны.

- Автоматическая установка охраны (автовозврат) при случайном нажатии кнопки брелока, если не открывались двери и не было включено зажигание.

- Временная приостановка пассивной постановки на охрану, если не закрыта дверь, что обеспечивает Вам возможность заправки топливом или другой кратковременной остановки.

- Сохранение служебного режима при перерывах питания дает Вам возможность производить ремонт электрооборудования или замену аккумулятора без передачи обслуживающему персоналу брелока Вашей системы.

- Ограничение числа тревог тремя циклами сохранит ресурсы Вашего аккумулятора и покой окружающих, если какая-либо зона охраны (например, капот) будет вскрыта и оставлена открытой.

- Система позволяет использовать до 4-х брелоков, поэтому Вы всегда можете запрограммировать резервный дополнительный брелок, управляющий системой и передать его своим близким для пользования машиной.

- Повышенная безопасность вождения благодаря тому, что при включении зажигания замки дверей автоматически запираются, а при выключении зажигания автоматически отпираются (данная функция должна быть выбрана установщиком).

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И УДОБСТВА

Часть этих функций выбирается при установке системы. Сообщите установщику какие функции системы Вы хотели бы иметь в своей системе.

#### Пассивная постановка охраны

При выборе этой опции система автоматически включает охрану после выключения зажигания, открывания и закрывания дверей. Светодиод начинает мигать быстро, показывая, что начался 30-ти секундный интервал времени, после которого система встанет на охрану. Если при установке системы была запрограммирована функция запирания замков, то по окончании 30-ти секундного интервала они будут заперты.

Открывание какой-либо двери в этом интервале вызовет приостановку пассивного включения охраны, пока дверь вновь не будет закрыта. Пока система не встала на охрану (в пределах 30с.) Вы можете времено отключить пассивную постановку охраны дважды нажав кнопку 2 в течение 3с. Открывание / закрывание двери вновь будет запускать интервал 30с.

#### Освещение салона

Функция выбирается по Вашему желанию при установке системы. Если эта функция выбрана, то при снятии охраны или закрывании двери освещение салона включается на 30с. Во время тревоги освещение салона будет мигать. Для прекращения освещения салона достаточно включить зажигание или включить охрану.

#### Управление фарами

При постановке охраны если Вы в пределах 3с. нажмете кнопку 1, а затем 2, то включится на 30с. свет фар, освещая Ваш путь в темноте.

#### Запирание / отпирание дверей от зажигания

Эта функция обеспечивает повышенную безопасность при вождении автомобиля. После того как включено зажигание и закрыты все двери замки дверей будут автоматически заперты. При выключении зажигания замки будут отперты.

#### Отпирание замка багажника

Если багажник Вашего автомобиля снабжен специальным соленоидом, который подключен к выходу канала 2 системы, его можно будет открыть, нажав кнопку 2 брелока на 2с.

#### Поиск автомобиля

Для облегчения поиска автомобиля на переполненной стоянке, нажав одновременно обе кнопки 1 и 2 брелока, Вы услышите короткий звуковой сигнал и габаритные фонари мигнут 12 раз.

### УПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ СИСТЕМОЙ

#### Включение охраны (кнопка 1)

Для включения охраны нажмите и отпустите кнопку брелока №1. Если выполнено подключение к центральному замку автомашины, замки дверей будут запираться. Сирена выдаст один бип и габаритные фонари мигнут один раз, подтверждая включение охраны. Светодиод будет медленно мигать. Режим охраны полностью устанавливается через 3с.

Индикация неисправной зоны охраны. Три бипа при включении охраны укажут на наличие неисправной или незакрытой зоны охраны (например, двери), которую система защищать не будет, однако режим охраны будет установлен и остальные зоны машины будут под защитой, а двигатель будет невозможно запустить. Обнаружьте и закройте дверь, капот или багажник, после чего все охранные зоны автомашины будут под охраной.

Отключение датчика при постановке охраны. При постановке охраны если Вы в пределах 3с. дважды нажмете кнопку 1, датчик удара будет отключен. Это очень полезная функция для уменьшения числа тревог в местах, где могут наблюдаться ударные воздействия на Ваш автомобиль от воздушной волны проходящего транспорта. Эта функция также позволяет Вам оставить животных в автомашине при включенной охране.

#### Выключение охраны (кнопка 1)

Для выключения охраны нажмите и отпустите кнопку брелока 1. Если выполнено подключение к центральному замку автомашины, замки дверей будут отпираться. Если система не срабатывала, то сирена выдаст два бипа и габаритные фонари мигнут два раза, подтверждая выключение охраны. Светодиод не будет гореть.

Индикация вторжения. Если система срабатывала в Ваше отсутствие, то при выключении сирена выдаст серию из 3-х бипов и 3 вспышки габаритных огней, а светодиод станет быстро мигать. После открывания двери и включения зажигания светодиод погаснет.

Автовозврат. Эта функция обеспечивает автоматическую установку охраны через 60с. после ее выключения, если Вы не вошли в автомобиль, тем самым не оставляя автомобиль без защиты, если Вы забыли вновь включить охрану.

Выключение тревоги. Для выключения тревоги нажмите кнопку 1 брелока. После выключения тревоги система остается в режиме охраны.

#### Включение сигнала "Паника" (кнопка 1)

Система также может выдать сигнал "Паника" в виде светового и звукового сигнала для привлечения внимания в экстремальной ситуации. Удержите нажатой кнопку 1 в течении 3с. Сигнал может быть выключен нажатием кнопки 1 вновь. После окончания сигнала система останется в режиме охраны. Сигнал "Паника" не выдается при включенном зажигании.

### СЛУЖЕБНЫЙ РЕЖИМ

Служебный режим предназначен для выключения всех охранных функций при передаче автомашины на обслуживание. В этом режиме сохраняются управление замками дверей, отпирание багажника и включение сигнала "Паника" с брелока.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: При передаче машины на обслуживание не передавайте обслуживающему персоналу брелок.

#### Установка и снятие служебного режима

Для установки служебного режима включите зажигание и в пределах интервала 10с. установите служебный переключатель в положение ON . Светодиод будет постоянно гореть, указывая, что служебный режим включен.

Для снятия служебного режима и возврата в нормальный режим работы включите зажигание и в пределах интервала 10с. переведите служебный переключатель в положение OFF. Светодиод не будет гореть, указывая, что служебный режим выключен.

### КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ БРЕЛОКА

| Кнопка брелока | Функция системы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Кнопка 1 | Включение охраны и запирание дверей Выключение охраны и отпирание дверей Выключение тревоги | Кратковременное нажатие |
| Кнопка 1 | Функция "Паника" | Удержание кнопки 3с. |
| Кнопка 1 | Запирание/отпирание дверей | В служебном режиме |
| Кнопка 1 (два раза ) | Включение охраны и отключение датчика |  |
| Кнопка 2 | Отпирание багажника | Удержание кнопки 2с. |
| Кнопка 2 (два раза ) | Временное отключение пассивной постановки | Нажатие два раза в течении 3с. |
| Кнопка 3 | Выход 3-ьего канала | Определяется установщиком |
| Кнопка 1 и 2 (вместе) | Поиск машины | Габариты мигают 12 раз |
| Кнопка 1, затем 2 | Включение охраны и света фар | Нажатие в пределах 3с. |
| Кнопка 2, затем 1 | Тихая постановка и снятие охраны | Нажатие в пределах 3с. |

ВНИМАНИЕ. Функции каждой кнопки назначаются при программировании системы установщиком. Здесь указан лишь типовой рекомендуемый набор команд управления.

### ЗАЩИТА ОТ ОГРАБЛЕНИЯ (ОПЦИЯ АНТИКАРДЖЕК)

Эта функция предназначена для остановки автомобиля при его насильственном захвате, отнимании ключей и пультов управления. Если на Вас совершено нападение с целью захвата автомобиля, просто выключите зажигание, выйдите из автомобиля и отдайте ключи угонщику, ничего не трогая. Система дает возможность напавшему отьехать от Вас на безопасное расстояние, затем блокирует двигатель и включает тревогу. Угонщик вынужден будет покинуть автомобиль.

Если при установке Вашей системы предусмотрено использование этой функции (выбор ее производится установщиком), то каждый раз при включении зажигания будет активироваться данная функция. Для выключения защиты от ограбления после включения зажигания переключите служебный переключатель в положение ON и затем OFF.

Защита от ограбления имеет три этапа (таймера):

Первый этап: начинается сразу после включения зажигания. Через 50с. от включения зажигания система будет выдавать в течении 10с. бипы. В течении этих предупредительных сигналов Вы можете выключить защиту, переключив служебный переключатель в положение ON и затем OFF.

Второй этап: начинается через 60с. от включения зажигания. При этом выдается сигнал тревоги, который не ограничен по длительности. Для выключения защиты от ограбления выключите и вновь включите зажигание, затем переведите служебный переключатель в положение ON и затем OFF.

Третий этап: начинается через 90с. от включения зажигания. При этом система блокирует зажигание и стартер, двигатель глохнет и его невозможно запустить вновь. Сигнал тревоги вырабатывается непрерывно, до тех пор пока не будет произведено аварийное выключение системы.

### ПРОЦЕДУРА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Вы можете повысить защиту Вашего автомобиля при аварийном отключении системы, выбрав дополнительную функцию автоматической повторной постановки на охрану. При выборе этой функции процедура аварийного отключения состоит из двух этапов: на первом этапе происходит временное аварийное отключение системы, на втором этапе Вы должны ввести персональный код для того, чтобы система вновь не встала на охрану и следовательно отключение Вашей системы было бы зафиксировано. Поскольку угонщик не знает Ваш персональный код, то он и не сможет его ввести. Поэтому если он и выполнит, то только временное аварийное отключение системы. При выборе этой функции система войдет вновь в охрану и двигатель не возможно будет завести.

#### А. Простая процедура аварийного отключения ( Эта процедура выбирается установщиком ).

Для аварийного отключения системы (снятия охраны):

- Откройте дверь, включится тревога.

- Включите зажигание.

- Включите и выключите служебный переключатель. Тревога прекратится, охрана будет снята и Вы сможете запустить двигатель.

#### В. Защищенная процедура аварийного отключения ( Эта процедура выбирается установщиком ).

Для аварийного отключения системы (снятия охраны):

- Откройте дверь, включится тревога.

- Включите зажигание.

- Включите и выключите служебный переключатель. Тревога прекратится, но двигатель нельзя будет завести т.к. все блокировки двигателя остаются активными.

- Наблюдайте и считайте число вспышек светодиода. Когда их число станет равно персональному коду быстро выключите зажигание. Охрана будет выключена и Вы можете запустить двигатель.

Если Вы не введете персональный код (не выключите зажигания в момент, когда число вспышек светодиода равно коду), то через 30с. произойдет повторная постановка охраны и двигатель нельзя будет завести.

ЗАМЕЧАНИЕ. Система допускает ввод до 3-х неверных кодов, после чего не воспринимает персональный код в течении 3-х минут.

#### Ввод персонального кода

Персональный код это любое число, выбираемое от 1 до 10. Фабрично устанавливается число 1. Для изменения нового персонального кода и его использования при аварийном отключении системы :

- Переставьте вилку перемычки, расположенную в блоке, в положение ON.

- Выключите охрану.

- Включите зажигание и переключите служебный тумблер в положение ON.

- Включите/выключите зажигание три раза за 3с. Длинный бип подтвердит установку режима.

- Светодиод начнет мигать и выдаст три серии из 10 вспышек. Считайте число вспышек светодиода. Когда оно станет равно выбранному Вами числу персонального кода быстро выключите зажигание. Длинный бип подтвердит запись кода в память системы.

- Для контроля и запоминания персонального кода светодиод выдаст две серии вспышек с запрограммированным Вами числом. Сосчитайте их и запишите ваш персональный код.

### Светодиодная индикация состояний системы

Индикация с помощью светодиода позволяет Вам быстро распознать состояние Вашей системы. Приведенные ниже сигналы диагностики возникают после выключения охраны и указывают причину срабатывания системы. После снятия охраны сосчитайте число вспышек светодиода и определите причину срабатывания.

| Состояние системы | Состояние светодиода |
| --- | --- |
| Охрана выключена | Не горит |
| Охрана включена | Мигает медленно |
| Пассивная постановка охраны | Мигает быстро |
| Служебный режим | Горит постоянно |
| Сигналы диагностики |
| Сработал датчик напряжения | 1 мигание - пауза |
| Сработал концевик капота\ багажника | 2 мигания - пауза |
| Сработал концевик двери | 3 мигания - пауза |
| Сработал ударный датчик | 4 мигания - пауза |

Для контроля за состоянием системы и определения подтверждающих сигналов используйте приведенную ниже таблицу.

|  | Состояние | Охрана включена | Охрана выключена | Тревога | Паника | Карджек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сирена | 1 бип | 2 или 4 бипа | Работает | Работает | Работает |
| 2 | Габаритные огни | 1 вспышка | 2 или 3 вспышки | Мигают | Мигают | Мигают |
| 3 | Светодиод | Медленно мигает | Быстро мигает | Медленно мигает | Медленно мигает | Медленно мигает |
| 4 | Двери | Заперты | Отперты | Заперты | Заперты | Заперты |
| 5 | Блокировка стартера | Есть | Снята | Есть | Есть | Есть |
| 6 | Блокировка зажигания | Есть | Снята | Есть | Есть | Есть |
| 7 | Свет в салоне | Нет | в теч. 30с. | Мигает | Мигает | Мигает |
| 8 | Пейджер | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |

### Замена батарейки брелока

Продолжительность работы батарейки брелока от 6-ти до 18-ти месяцев. Если дальность управления резко сократилась или негорит светодиод, произведите замену батарейки. Отверните винт, скрепляющий корпус брелока, разьедините корпус и выньте батарейку. Используйте батарейки типа 23А на 12В, устанавливайте новую батарейку согласно знаков полярности, обозначенных внутри корпуса брелока под батарейкой.