# АМАХ

## 1200КА

### Инструкция по установке

#### ВВЕДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Установку этой сигнализации должны выполнять только квалифицированные специалисты. Перед началом установки прочтите полностью это руководство, а также руководство по эксплуатации.

- Тщательно пропаяйте все соединения.

- При прокладке проводов не натягивайте их слишком сильно.

- Обеспечьте защиту проводов от острых краев металлических деталей.

- Защитите и спрячьте провода в гибкие трубки или посредством изоляционной ленты, там, где это возможно. В идеале, провода должны быть неотличимы от заводской электропроводки автомобиля.

- Монтируйте все компоненты из пластика вдали от источников высокой температуры. Также не монтируйте компоненты там, где на них может попасть вода.

- Монтируйте все компоненты так, чтобы они не мешали движущимся частям автомобиля.

- Устанавливайте все компоненты и располагайте все провода так, чтобы до них нельзя было добраться снизу автомобиля.

Перед началом установки не забудьте:

- Спросите заказчика, где установить светодиод. Он должен быть виден, как с правой, так и с левой стороны автомобиля и на него не должен падать прямой солнечный свет.

- Спросите заказчика, где установить кнопку Secur-Switch и тумблер Anti-Carjack. Они должны быть спрятаны, но легко доступны в случае необходимости.

- Выключите свет в салоне или выньте предохранитель, включенный в цепь освещения салона для того, чтобы не разряжать аккумулятор в процессе установки.

ВНИМАНИЕ!

Это руководство содержит только общие указания. Конкретная установка может меняться для разных автомобилей. Фирма не несет ответственности за повреждение автомобиля, причиненное в результате неправильной установки охранной системы.

Удалите предохранители из разъемов в красном и оранжевом проводах системы перед началом установки. Установите предохранители на место только после завершения установки и проверки ее правильности.

Тщательно проверяйте все провода перед их разрезанием или соединением. Чтобы не повредить электрооборудование автомобиля, используйте вольтомметр, а не контрольную лампу.

Если автомобиль оборудован радиоприемником с защитой от кражи или подушкой безопасности, не отключайте батарею.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Напряжение питания: | + 12 В постоянного тока. |
| --- | --- |
| Потребляемый ток: | менее 10 мА (снято с охраны); |
|  | менее 25 мА (на охране, светодиод горит). |
| Задержка на выход: | 30 секунд (пассивная постановка на охрану). |
| Задержка на вход: | нет. |
| Длительность звучания сирены: | 30 секундный цикл. |

##### Входы сигнализации:

Радиочастотный сигнал - паника.

Нормально открытый контакт датчика двери, коммутирующий на "плюс".

Нормально открытый контакт датчика двери, коммутирующий на "землю".

Нормально открытый контакт датчика капота / багажника, коммутирующий на "землю".

Тумблер Anti-carjack

Кнопка Secur-Swich

Состояние зажигания

Нормально открытый контакт датчика удара

Нормально открытый контакт предупреждающего выхода датчика удара

##### Выходы системы:

| Сирена: | + 12 В постоянного тока, 2А |
| --- | --- |
| Габаритные огни: | встроенное реле 15 А, 3 провода (общий и 2 Н.О.) |
| Блокировка стартера: | 500 мА, транзистор - коммутация на землю; |
| Выход на светодиод: | 5 мА, транзистор - коммутация на землю; |
| Дверные замки: | 2 встроенных реле 15 А; |
| Второй канал: | 200 мА, транзистор - коммутация на землю. |

##### Приемник / передатчик (пульт дистанционного управления):

Модуляция: AM.

Импеданс антенны: 50 Ом.

Частота: 433,92 МГц.

Цифровое кодирование: свыше 68 миллиардов возможных кодовых комбинаций.

Источник питания пульта дистанционного управления (передатчика): батарея 23 А (12 В).

#### МОНТАЖ ОСНОВНОГО БЛОКА

- Не монтируйте основной блок, пока все соединения не будут сделаны и тщательно проверены.

- Не монтируйте основной блок там, где он может быть подвержен воздействию чрезвычайного тепла или влаги. Не монтируйте основной блок в отсеке двигателя.

- Монтируйте основной блок под приборной панелью в месте, где до него тяжело добраться вору и где он не может быть случайно отключен.

- Убедитесь, что основной блок не мешает работе движущихся частей.

- Не монтируйте блок в потоке воздуха от обогревателя или кондиционера

- Дальность действия. Фактическая дальность действия зависит от условий окружающей среды.

Для того чтобы получить значительную дальность действия:

- Металл препятствует распространению радиоволн, в то время как стекло и пластик не мешают им. Чем выше смонтирован центральный блок (чем ближе к окну) и чем дальше от металла, тем больше будет дальность действия. Никогда не монтируйте блок в багажнике

- Не монтируйте рядом с пейджерами, радиопередатчиками, сиренами, автомобильными гудками.

- Не удлиняйте, и не укорачивайте черный провод антенны, и не монтируйте антенну на корпусе автомобиля, за исключением случаев эксплуатации системы в условиях интенсивных помех (см. ниже пункт 4).

- В некоторых местах, таких как вблизи аэропорта или военной базы, или телевизионных вышек, могут быть большие радиопомехи, которые затрудняют постановку системы на охрану и снятие с охраны. В этом случае следует с помощью липкой ленты прикрепить антенну к металлическому корпусу автомобиля или свернуть и сложить антенный провод так, чтобы он стал короче, но не обрезайте антенну. Это может уменьшить радиус действия, но также должно устранить сложности с постановкой и снятием системы с охраны.

#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

##### 1. 8-МИ КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ. КРАСНЫЙ ПРОВОД (С ПЛАВКИМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ НА 5А. К 12В ПОСТОЯННОГО ТОКА)

Удалите предохранитель на 5А и присоедините этот провод к некоммутируемой цепи постоянного тока + 12В (точки схемы, где всегда присутствуют + 12В).

Присоедините непосредственно к плюсовой клемме аккумулятора или к блоку предохранителей.

Для вашей безопасности - не удлиняйте красный провод. Не вставляйте предохранитель, пока не будут выполнены все другие соединения.

##### 2. 8-МИ КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ. три оранжевых провода для габаритных фонарей (цепь на "+" или на "-")

- Определите, управляются ли габаритные фонари положительным или отрицательным напряжением. Используя вольтомметр, проверьте провода, идущие от включателя габаритных фонарей. Найдите провода, на которых меняется напряжение, когда габаритные фонари включаются.

  - Система с управлением по плюсу (+). Если на проводе появляется + 12В, когда габаритные фонари включаются, но нет никакого напряжения, когда габаритные фонари выключены, то тогда идет управление по плюсу (+).

  - Система с управлением по минусу (-). Если на проводе земля - когда габаритные фонари включены, но отсутствует минус, когда габаритные фонари выключены, то идет управление по минусу (-).

  - ПРИМЕЧАНИЕ:

    - Большинство автомобилей имеет управление по плюсу (+). Некоторые, в основном японские, имеют управление габаритными фонарями по минусу (-). Идущий на землю сигнал обычно вызывает срабатывание реле, подающие + 12В на габаритные фонари.

    - Если напряжение на проводе, идущем к габаритным фонарям меняется, когда вы уменьшаете или увеличиваете яркость света в салоне, то это не тот провод, который мы ищем.

- Подключите защищенный предохранителем оранжевый провод:

  - При системе с управлением по плюсу (+)

Присоедините защищенный предохранителем оранжевый провод непосредственно к источнику некоммутируемого напряжения +12 В в блоке предохранителей.

  - При системе управления по минусу.

Присоедините защищенный предохранителем оранжевый провод непосредственно к корпусу.

- Присоедините незащищенные предохранителем оранжевые провода.

  - Управление габаритными фонарями с использованием одного провода. Большинство автомобилей имеет управление габаритными фонарями по одному проводу. В этом случае, присоедините незащищенный предохранителем оранжевый провод к (+) или к (-) провода, ведущего к габаритным фонарям

  - Автомобиль имеет две цепи для габаритных фонарей.

Если автомобиль (обычно европейский) имеет отдельно левую и правую цепи для габаритных фонарей, то соедините один из оранжевых проводов, без предохранителя с левой цепью, а другой - с правой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта сигнализация имеет функцию двойной защиты по питанию (Extra Hot). С помощью этой функции оранжевый провод, подсоединенный через плавкий предохранитель + 12В, будет служить источником питания для сигнализации, даже если грабитель перережет красный провод.

Для использования этой функции обеспечьте присоединение защищенного предохранителем оранжевого провода к другой цепи (не к той, к которой подключен красный провод) с постоянно присутствующим напряжением + 12В.

##### 3. 8-МИ КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ. розовый провод к сирене

- Прикрепите сирену под капотом к кузову автомобиля. Для более громкого звучания закрепите ее как можно ближе к решетке радиатора. Сирена не должна касаться двигателя. Монтируйте раструбом вниз, чтобы вода не скапливалась внутри сирены.

- Подключите черный провод сирены непосредственно к металлической части корпуса автомобиля. Тщательно зачистите краску на поверхности металла, и для наилучшего результата используйте винт со звездчатой шайбой.

- Подсоедините розовый провод сигнализации непосредственно к красному проводу сирены.

##### 4. 8-МИ КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ. желтый провод (идущий к выключателю зажигания).

Подключить к предохранителю или к проводу, на котором присутствует напряжение + 12В, когда ключ зажигания установлен в положении ON или START и отсутствует напряжение, когда ключ в положении АСС (аккумулятор). Этот провод всегда должен быть присоединен, как здесь указано, это даст возможность правильно ставить систему на охрану и снимать систему с охраны, а также использовать SecurSwith для аварийного снятия с охраны, программирования, функции Valet и обучения новым брелокам.

##### 5. 8-МИ КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ. черный провод (к шасси).

Выбрать хорошее место для винта заземления на корпусе автомобиля. Это очень важный момент, определяющий качество монтажа охранной системы. Если заземление выполнено без должной тщательности, то при постановке системы на охрану сирена будет издавать низкий звук. Тщательно зачистить краску на поверхности металла и для наилучшего результата использовать винт и звездчатую шайбу.

##### 6. 8-МИ КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ. белый провод (к реле блокировке стартера) рис. 1.

Подключите к дополнительному реле на З0А, чтобы предотвратить запуск машины, когда сигнализация стоит на охране.

- Найдите провод, идущий от соленоида стартера (подающий напряжение от выключателя зажигания к соленоиду стартера). Этот провод должен быть под напряжением (+12В) только когда ключ зажигания находится в положении запуска.

- Перекусить провод, идущий от соленоида стартера.

- Проверить следующее:

- Если провод перерезан до запуска двигателя, двигатель не должен запускаться.

- Если провод перерезан в тот момент, когда двигатель работает, это не повлияет на работу двигателя.

Присоедините к реле белый провод и два конца перерезанного провода, идущего от соленоида, как показано на рисунке 1.

##### 7. 6-ТИ КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ. черно-белый провод (выход 2-го канала)

- Представляет собой транзисторный выход с коммутацией на "землю" и с максимальным током до 200 мА. Сигнал выдается в течение одной секунды, если кнопка №2 брелока удерживается нажатой более 2 секунд

Для безопасности, выход 2 канала работает только в том случае, если:

  - Ключ зажигания находится в положении "выкл".

  - Дверь автомобиля открыта, когда ключ зажигания находится в положении "ВКЛ".

- Подключение - Подключите черно-белый провод к З0А реле для того, чтобы управлять багажником или другими устройствами.

Никогда не соединяйте черно-белый провод непосредственно с дополнительными устройствами, так как это выведет из строя транзистор выхода 2-го канала и, возможно, центральный блок.

##### 8. 6-ТИ КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ. синий провод (вход концевого выключателя дверей, коммутирующего на землю) рис. 2.

- Использование штатных концевых выключателей дверей

"Используйте вольтомметр для нахождения провода, который соединяется с "землей", если какая-либо из дверей открыта, и не идет "землю", если все двери закрыты. Соедините его с синим проводом, (примечание: если на этом проводе +12В, когда двери открыты, смотри "Фиолетовый провод" ниже)

- Если ваш автомобиль не имеет встроенных выключателей дверей, установите концевик на каждую дверь, которую вы хотите защитить Соедините каждый концевик с синим проводом.

##### 9. 6-ТИ КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ. сине-белый провод (к концевикам капота багажника, коммутируется на "землю") рис. 3а,3б

- Если автомобиль имеет концевик в багажнике, но не имеет концевика под капотом, то используйте вольтомметр, чтобы найти провод, который коммутируется на землю, когда багажник открыт, и который не подключен к земле, когда багажник закрыт. Смонтируйте концевик под капотом. Подключите оба этих выключателя к сине-белому проводу, как показано на рис. 3а.

- Если автомобиль не имеет концевиков в багажнике и под капотом, то смонтируйте концевики на багажнике и под капотом и подключите каждый из этих концевиков к сине-белому проводу, как показано на рис 3б.

##### 10. 6-ТИ КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ. фиолетовый провод (концевик дверей. коммутация на "плюс" рис. 4 .

Использование существующих концевиков - Используйте вольтомметр, чтобы найти провод, на котором присутствует +12В, когда открыта любая из дверей автомобиля, и нет напряжения +12В, когда все двери закрыты. Подключите к фиолетовому проводу.

##### 11. ДВУХКОНТАКТНЫЙ КРАСНЫЙ РАЗЪЕМ ДЛЯ СВЕТОДИОДА.

- Найдите хорошее место для установки светодиода, так чтобы его хорошо было видно потенциальным грабителям. Однако не устанавливайте светодиод в месте, где на него может падать прямой солнечный свет. Обсудите место установки светодиода с клиентом

- Просверлите отверстие 9/32" (6,35 мм) для светодиода.

- Пропустите провод от светодиода через отверстие и подключите к сигнализации.

##### 12. ДВУХКОНТАКТНЫЙ БЕЛЫЙ РАЗЪЕМ. КНОПКА SECUR-SWITCH.

- Определите место для монтажа выключателя Secur-Switch. Это место не очень важно с точки зрения безопасности, так как этим выключателем нельзя воспользоваться, не имея ключа зажигания. Он не должен быть на виду, но должен быть легко доступен пользователю в случае необходимости. Очень важно, чтобы пользователь мог легко вспомнить, где находится выключатель SecurSwith.

- Просверлите отверстие диаметром 9/32"(6,35 мм) для установки SecurSwith.

- Пропустите провод от SecurSwith через отверстие, и подключите к белому двух- контактному разъему сигнализации.

##### 13. ДВУХКОНТАКТНЫЙ ЧЕРНЫЙ РАЗЪЕМ. ТУМБЛЕР ANTI-CARJACK.

- Определите место для монтажа тумблера Anti-Carjack. Он не должен быть на виду, но должен быть легко доступен пользователю в случае необходимости.

- Просверлите отверстие диаметром 9/32" (6,35 мм) для установки тумблера Anti-Carjack.

- Пропустите провод от тумблера Anti-Carjack через отверстие, и подключите к белому двух- контактному разъему сигнализации.

##### 14. ШЕСТИКОНТАКТНЫЙ КРАСНЫЙ РАЗЪЕМ ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ.

Зеленый/фиолетовый - Нормально открытый контакт реле запирания
Зеленый/белый - Нормально замкнутый контакт реле запирания
Зеленый - общий контакт реле запирания
Синий/фиолетовый - Нормально открытый контакт реле отпирания
Синий/белый - Нормально замкнутый контакт реле отпирания
Синий - общий контакт реле отпирания

Эта сигнализация имеет встроенный таймер с импульсом, длительность которого можно задать равной 0,7 сек или 4 сек. Для большинства автомобилей требуется 0,7 сек. См. раздел "ПРОГРАММИРОВАНИЕ".

#### Типы систем запирания/отпирания дверей.

К моменту написания этого руководства использовалось 7 основных способов управления запиранием/отпиранием дверей.

##### А. Реле с коммутацией на "землю", управляющее штатными актуаторами.

Заводской переключатель, управляющий замками дверей, имеет 3 провода. Один провод всегда подключен к "земле". ЗАПИРАЮЩИЙ провод коммутируется на "землю", когда дверь закрывается, и посылает импульс закрытия дверей на штатное реле. ОТПИРАЮЩИЙ провод коммутируется на "землю", когда дверь открывается, и посылает импульс открытия дверей на штатное реле Большинство японских машин имеет эту систему Это наиболее общая система запирания дверей (см. рис.5).

##### Б. Реле с коммутацией на "плюс", управляющее штатными актуаторами

Заводской переключатель, управляющий замками дверей, имеет 3 провода. Один провод всегда подключен к +12В ЗАПИРАЮЩИЙ провод коммутируется на + 12В, когда дверь закрывается, и посылает импульс закрытия дверей на штатное реле. ОТПИРАЮЩИЙ провод коммутируется на + 12В, когда дверь открывается, и посылает импульс открытия дверей на штатное реле. Большинство машин General Motors имеет эту систему, (см. рис 6).

##### В. Реверсивное управление штатными актуаторами по "плюсу".

Заводской переключатель, управляющий замками дверей, имеет 5 проводов. На двух проводах всегда "земля", а на одном всегда +12В. ЗАПИРАЮЩИЙ провод на "земле" в состоянии покоя и при открывании, но идет + 12В при закрывании. ОТПИРАЮЩИЙ провод на "земле" в состоянии покоя и при запирании, но идет +12В при отпирании. Большинство автомобилей Ford, Chryslers имеют эту систему (см. рис. 7)

##### Г. Один провод с изменением полярности

Штатный переключатель дверей использует один провод для запирания и отпирания дверей. Этот ЗАПИРАЮЩИЙ/ОТПИРАЮЩИЙ провод идет на "землю", при запирании и на +12В при отпирании. Большинство автомобилей Mercedes Benz и некоторые другие европейские машины имеют эту систему.(см. рис.8)

##### Д. Один провод, управление по "плюсу"

Эта система использует один провод для активации дверных замков. Подача +12В на ЗАПИРАЮЩИЙ/ОТПИРАЮЩИЙ провод вызывает отпирание дверей, а отключение напряжения +12В (без коммутации на "землю") вызывает запирание дверей.

Эту систему имеют некоторые автомобили Ford (см. рис.9).

##### Е. Один провод, управление по "земле".

Эта система использует один провод для активации дверных замков. Подача "земли" на ЗАПИРАЮЩИЙ/ОТПИРАЮЩИЙ провод вызывает отпирание дверей, а отключение "земли" без коммутации на "плюс" вызывает запирание дверей.

Эту систему имеет некоторые автомобили Mazda (см. рис.10).

##### Ж. Привода дверных замков.

Если ваш автомобиль не оборудован штатным центральным замком, рекомендуем приобрести отдельно привода дверных замков и установить их согласно инструкции по монтажу. Рис.10А.

##### 15. 4-Х КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ. ДВУХУРОВНЕВЫЙ ДАТЧИК УДАРА (ШОК-СЕНСОР). КАЖДАЯ ЗОНА РЕГУЛИРУЕТСЯ НЕЗАВИСИМО.

Желтый провод (вход предупреждающей зоны)
Черный провод (выход "земля")
Синий провод (вход основной зоны)
Красный провод (выход + 12 В)

ВАЖНО. Не монтируйте вблизи источников сильных электромагнитных полей. Обеспечьте доступ для последующей регулировки. Для того, чтобы обеспечить наибольшую чувствительность, жестко закрепите на металлических поверхностях. Рекомендуется плотно затянуть кабель, идущий от датчика на рулевые колонки.

##### Уровень предварительного срабатывания.

Уровень предварительного срабатывания регулируется желтым потенциометром. Прежде чем вращать желтый потенциометр, нужно вывернуть на минимум красный потенциометр (вторичный уровень срабатывания), после этого легко постучите по автомобилю. Если уровень предварительного срабатывания настроен правильно, то будет мигать желтый светодиод. Сирена "чирикнет" и габаритные фонари мигнут 3 раза, при этом красный светодиод мигать не будет. Если желтый светодиод не включится, то для увеличения чувствительности следует повернуть желтый потенциометр по часовой стрелке, для уменьшения чувствительности повернуть желтый потенциометр против часовой стрелки.

##### Установка основного уровня срабатывания.

Нанести по автомобилю достаточно сильный удар, который должен вызвать срабатывание системы. Если чувствительность настроена правильно, то должны включиться как красный, так и желтый светодиоды, если этого не произошло, то увеличить или уменьшить чувствительность можно с помощью красного потенциометра.

Примечание 1: Уровень предварительного срабатывания и уровень основного срабатывания настраиваются совершенно независимо друг от друга. Регулировка одного из них не влияет на другой.

Примечание 2: Чтобы предотвратить ложные срабатывания, шок сенсор и внешние датчики не срабатывают в течение 4 секунд после постановки системы на охрану.

Предостережение: Если настроить на слишком большую чувствительность, то это может привести к возникновению ложных "чириканий" или полных срабатываний системы.

Для того, чтобы подключить несколько двух стадийных датчиков удара, микроволновых или датчиков разбития стекла, используйте Y-коннектор модель SR-199-315 (не входит в комплект).

#### Рекомендации по проверке систем.

- А. Проверка приема радиосигнала и дальности действия брелока.

Для того, чтобы проверить, принимает ли центральный блок сигнал с брелока и проверить дальность, наблюдайте за состоянием светодиода. Светодиод должен непрерывно гореть, в течение всего времени, пока нажата любая кнопка на брелоке. Если светодиод не горит - это означает, что центральный блок не принимает сигнал с брелока.

- Проверка подключения проводов.

Если сигнализация работает неправильно, необходимо определить, в чем проблема: в датчиках, в провода или в самом центральном блоке. Удобное место для этой проверки - разъемы, подходящие к центральному блоку. Для проверки используйте вольтомметр, НАПРИМЕР, для того, чтобы определить, почему сигнализация не срабатывает при открывании двери, проверьте синий провод на 6-ти контактном разъеме Если при открывании двери на синем проводе присутствует земля, тогда проблема может быть вызвана центральным блоком, он может быть неисправен. Если же при открывании двери на синем проводе нет земли, тогда проблема либо в концевом выключателе, либо в проводе, идущем от него к сигнализации.

- Время задержки срабатывания датчика.

Датчики различных типов имеют короткое время задержки с момента постановки на охрану, до момента своего первого срабатывания. Поэтому, после постановки системы на охрану, переждите время задержки перед тестированием датчика, чтобы быть уверенным, что датчик нормально работает:

  - Двери и концевики - 4-х секундная задержка.

  - Шок, сенсор и другие внешние датчики - 10-ти секундная задержка.

  - Датчик потребления тока - 10 секундная задержка.

- Анти-карджек

Способ тестирования системы Анти-карджек приведен в "Инструкции по эксплуатации".

### СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ АМАХ 1200КА

### Инструкция по эксплуатации

#### Основные функции системы:

- "Антисканер".

- "Память состояния" - если обесточить сигнализацию, а потом опять подать питание, она вернется в тот же режим, в котором она находилась до отключения. Этот режим не позволяет угонщику обезвредить сигнализацию, отключив питание. "Память состояния", в котором находилась система, сохраняется в течение месяца.

- Запатентованный 2-х уровневый датчик удара с независимой настройкой каждого уровня.

- Режим "ПАНИКА".

- Автоперепостановка на охрану.

- Сервисный режим ("Valet").

- Активная или пассивная поставка на охрану.

- Звуковое подтверждение постановки / снятия с охраны.

- Программируемая длительность открытия / закрытия дверей.

- Программируемая функция запирания дверей при пассивной постановке на охрану.

- Окончательное снятие с охраны /автоматически возобновляемая постановка на охрану.

- Тихий или обычный звуковой сигнал при постановке / снятии с охраны.

- Открытие / закрытие дверей при включении / выключении зажигания

- Дополнительный канал дистанционного управления (при сигнализации, снятой с охраны и выключенном зажигании или при снятии сигнализации с охраны при выключенном зажигании и открытой двери).

- Обход контролируемых зон.

- Информация о срабатывании.

- Снятие с охраны в две стадии.

- Отключение датчиков с брелока.

- Встроенные реле центрального замка.

- Анти-Карджек.

- Блокировка двигателя выносным HP реле.

#### Брелок (пульт дистанционного управления).

Брелок представляет собой миниатюрный радиопередатчик, выполненный в оригинальном корпусе. Питание брелока происходит от 12 вольтовой батарейки (тип 23А), которой хватает примерно на один год эксплуатации.

На брелоке, изготовленном из полупрозрачного пластика, имеется 2 пронумерованные кнопки управления и индикаторный светодиод, который не виден, пока не нажата любая из кнопок управления.

Кнопки на брелоках выполнены в овальной форме и в сочетании с оригинальной формой брелока исключают возможность ошибки при активизации какой-либо из функций. Специально предусмотренные углубления, в которых находятся кнопки, не допускают случайных нажатий, когда брелок находится в кармане либо в сумочке.

При нажатии на любую из кнопок (при этом загорается светодиод) радиопередатчик включается и посылает сформированный внутренним чипом-процессором команду, выполняемую сигнализацией.

Дальность действия брелока достигает 60 метров. Брелоки АМАХ имеют наилучшую защиту от сканирования радиочастотного сигнала, (количество возможных кодов составляет 64x1018). Все брелоки работают на разрешенной частоте 433,92 MHz и оснащены резонатором на ПАВ.

### ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОХРАННОЙ СИСТЕМОЙ.

#### ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ

Постановка на охрану бывает активная и пассивная.

При активной постановке вы сами ставите систему на охрану. При пассивной - охрана включается автоматически.

##### Активная постановка на охрану.

Для постановки системы на охрану необходимо нажать кнопку 1 брелока. Такой вид постановки на охрану называется активным. При этом "чирикнет" сирена и один раз мигнут габаритные огни. После постановки на охрану двигатель будет заблокирован, а светодиод начнет мигать с частотой 1 раз в секунду.

##### Пассивная постановка на охрану

Систему можно запрограммировать на постановку охраны без использования брелока (пассивную). Если выбран режим пассивной постановки, то система будет автоматически вставать на охрану после выключения зажигания и закрытия последней двери. После закрытия последней двери "чирикнет" сирена и один раз мигнут габаритные огни, сообщая тем самым, что система встала на охрану. Во время пассивной постановки на охрану светодиод не горит. По истечении 30 секунд сирена "чирикнет" 1 раз и один раз мигнут габаритные огни, подтверждая тем самым, что система встала на охрану.

В течение этих 30 секунд можно открыть любую дверь, капот или багажник и приостановить пассивную постановку на охрану. Если такой вид задержки пассивной постановки на охрану неудобен, то ее можно отключить с помощью сервисного режима.

Режим пассивной постановки на охрану, возможно запрограммировать с запиранием или без запирания дверей.

Пассивная постановка невозможна в случае неисправности какой-либо из охраняемых цепей (например, неисправен концевик капота или багажника, выключатель двери). В этом случае необходимо устранить неисправность, а если это не удается, необходимо поставить систему на охрану с брелока, при этом 3 раза "чирикнет" сирена и 3 раза мигнут габаритные огни. В этом случае система встанет на охрану с обходом неисправных зон.

##### Автоматический обход неисправных зон при постановке.

Если дверь, капот или багажник остались открыты или какая-либо из зон не может контролироваться системой (например, неисправен концевой выключатель), то в этом случае сирена "чирикнет" 3 раза и столько же мигнут габаритные огни, сообщая тем самым, что неисправная зона игнорируется, но остальные цепи остаются под контролем.

##### Постановка на охрану с отключением датчиков.

Если требуется кого-либо оставить в охраняемом автомобиле, то можно отключить ударный датчик и датчики, сопрягаемые с ним.

Для этого установите систему на охрану, нажав кнопку 1, а затем до истечения 3 секунд кнопку (2) брелока. Габаритные огни мигнут 3 раза, подтверждая тем самым, что датчик удара будет игнорироваться. Теперь сигнализация включит режим тревоги, только если отрыть дверь, капот, багажник или включить зажигание.

Так же возможна бесшумная постановка на охрану с отключением датчиков. Алгоритм выключения действий аналогичный. Нажать кнопку (2), затем кнопку 1 и в течение 3 секунд еще раз нажать кнопку 2.

Отключение датчиков производится всего на один цикл охраны, при последующей постановке на охрану все датчики будут задействованы, и система будет выполнять все свои охранные функции.

##### Бесшумная постановка / снятие с охраны.

Если при постановке на охрану или снятии с охраны нажать последовательно кнопку 2, а затем кнопку 1, то система подтвердит выполнение команды только миганием габаритных огней без звучания сирены. Такая операция также позволяет временно игнорировать предварительное срабатывание датчика удара. Этот режим сохраняется до тех пор, пока не будет включено зажигание. Если при бесшумной постановке какая-либо дверь, капот или багажник останутся открытыми, то система не сможет поставить автомобиль на охрану бесшумно, три раза "чирикнет" сирена и три раза мигнут габаритные огни, сообщая о том, что система поставлена на охрану с обходом неисправной зоны.

##### РЕЖИМ "Охрана" (ПОЛНАЯ ЗАЩИТА).

В режиме охраны сигнализация АМАХ постоянно контролирует охраняемые зоны с помощью различных датчиков. В случае вторжения подается звуковой сигнал, подтверждающийся миганием габаритных огней.

Если датчик удара обнаружит несильный удар по автомобилю, то три раза "чирикнет" сирена, 3 раза мигнут габаритные огни. Тем самым система предупредит злоумышленника, что автомобиль находится под надежной охраной. При обнаружении более сильного удара произойдет полное срабатывание охранной системы. При этом будут мигать габаритные огни, звучать сирена (в течение 30 сек.).

Если обнаружено срабатывание охранной системы от концевого выключателя (например, открылась дверь, капот или багажник), то начнет звучать сирена (30 сек.) и мигать габаритные огни. Если при срабатывании системы в этом режиме при прохождении первого цикла срабатывания кто-либо закроет открытую ранее дверь, капот или багажник, то после отработки цикла сигнализация проведет тестирование охраняемых зон и встанет на охрану. Если дверь, капот или багажник останутся открытыми, то система отработает еще 4 цикла по 30 сек., после чего продолжит охрану остальных зон.

Если ключ зажигания будет повернут в положение "ВКЛ.", когда система находится в режиме охраны, то в течение одного цикла будет звучать сирена и мигать габаритные огни.

В момент нахождения охранной системы в режиме охраны выносное реле блокировки стартера или зажигания предотвращают запуск двигателя.

Охранная система АМАХ делает неприступным Ваш автомобиль к любым уловкам угонщиков. Питание габаритных огней защищено отдельным предохранителем. Таким образом, короткое замыкание данной цепи, вызванное злоумышленником, никак не скажется на работоспособности охранной системы АМАХ, она по-прежнему будет препятствовать попыткам овладеть Вашим автомобилем.

##### Снятие с охраны.

Для снятия сигнализации с охраны необходимо 1 раз нажать кнопку 1 брелока. Сирена "чирикнет" дважды и дважды мигнут габаритные огни. И затем они включатся на 6 сек. или до тех пор, пока вы не будет включено зажигание. Светодиод выключится сразу после снятия системы с охраны. Если при снятии с охраны четыре раза мигнут габаритные огни, это означает, что имело место срабатывание системы.

##### Двухэтапное снятие с охраны.

Если во время тревоги нажать один раз кнопку 1 брелока, сигнализация прекратит подавать звуковые и световые сигналы, но по-прежнему будет выполнять все охранные функции, включая возможность блокировки стартера, а также оставит двери закрытыми. Повторная подача команды кнопкой 1 позволит полностью выключить режим охраны.

* При условии, что кнопка 1 выполняет основные функции постановки и снятия с охраны.

##### Режим "ПАНИКА".

Если в течение 3 секунд нажать и удерживать кнопку 1, охранная система войдет в режим тревоги: сирена включится на полную громкость и начнут мигать габаритные огни. Паника включается в любом режиме сигнализации. Если система находится в режиме охраны, то за включением режима "ПАНИКА" последует открытие дверей, что позволит Вам укрыться от злоумышленников в Вашем автомобиле и при этом максимально привлечь к себе внимание. Активизация функции "ПАНИКА" также возможна при включенном зажигании и при нахождении системы в сервисном режиме.

##### Сервисный режим.

В этом режиме во время нажатия кнопки 1 брелока открываются и закрываются дверные замки, при этом габаритные огни мигают 4 раза, также возможно использование дополнительного канала. Если система находится в сервисном режиме и зажигание выключено, то светодиод будет редко мигать. Такая работа светодиода качественно отличает охранные возможности системы, так как в большинстве сигнализаций при пассивной постановке светодиод горит постоянно, и если Вы забыли выключить сервисный режим, то это является прямым доказательством, что охранная система не выполняет охранные функции. А в системе "АМАХ" редкое мигание светодиода введет злоумышленника в заблуждение, чем, возможно предотвратит преступные действия.

Если охранная система осуществляет пассивную постановку на охрану, то ее можно запретить, переключившись в сервисный режим. Возможность такого отключения удобна, когда необходимо разгрузить автомобиль или выполнить его техническое обслуживание.

Для перехода в сервисный режим необходимо выполнить следующие действия:

- Снять систему с охраны, сесть в автомобиль и закрыть двери.

- Повернуть ключ зажигания в положение "ВКЛ.".

- До истечения 15 секунд три раза нажать кнопку Secur-Switch и только после этого можно открыть дверь.

Сирена "чирикнет" 1 раз и один раз мигнут габаритные огни, подтверждая тем самым, что система вошла в сервисный режим, а светодиод начнет медленно мигать.

Для выхода из сервисного режима необходимо повторить описанную выше процедуру. При выходе из сервисного режима прозвучит два "чириканья" сирены и светодиод перестанет мигать. При входе и выходе из сервисного режима светодиод будет мигать синхронно с "чириканием" сирены.

##### Защита от не планируемого снятия с охраны (случайное нажатие кнопки брелока).

Если после снятия с охраны в течение 30 секунд в автомобиле не были открыты двери, капот или багажник, то сигнализация автоматически возвращается в режим охраны. Данная функция программируется. Программирование возможно с закрытием и без закрытия дверей.

##### Управление вторым автомобилем.

Функции выполняемые кнопками 1и 2 брелоков взаимно заменяемы. Кнопка, нажимаемая при выполнении процедуры обучения новому брелоку, становится кнопкой, выполняющей функции постановки на охрану и снятия с охраны. Исходя из этого, кнопку 1 можно использовать для управления первым автомобилем и кнопку 2 для управления вторым автомобилем.

##### Управление центральным замком.

Система АМАХ предлагает удобный способ автоматического закрывания и открывания дверей автомобиля с помощью включения и выключения зажигания.

Если при наличии закрытых дверей включить зажигание, то по истечении 5 секунд система АМАХ автоматически закроет двери.

Если зажигание включалось при открытой двери, а также до истечения 5 секунд после выключения зажигания, система не закроет двери, исключая, тем самым, возможность закрытия дверей с отсутствием водителя. При выключении зажигания замки немедленно открываются. Также возможно управление замками при включенном зажигании с брелока. При нажатии кнопки 1 замки либо открываются, либо закрываются.

##### Функция "Истинное срабатывание".

Ложными срабатываниями называются часто повторяющиеся (более 5 раз) срабатывания, которые обычно вызваны причинами, не угрожающими безопасности Вашего автомобиля.

Функция "Истинного срабатывания" отключает повторяющиеся ложные срабатывания системы. Если одна и та же зона или датчик срабатывает 5 раз, то эта зона или датчик автоматически игнорируется. Осуществляя такое частичное игнорирование, система продолжает охранять автомобиль через оставшиеся зоны и датчики. Информация о том, что определенные зоны и датчики игнорируются функцией "Истинное срабатывание" автоматически сбрасывается после включения зажигания или снятия системы с охраны.

##### Управление вторым дополнительным каналом.

Для использования выхода 2-го канала в течение 3-х секунд удерживайте нажатой кнопку 2 брелока. Этот выход можно использовать для управления дополнительным оборудованием, например, замком багажника. Выход 2-го канала будет активизирован только при системе снятой с охраны, и выключенном зажигании, или при системе, снятой с охраны, с включенным зажиганием и открытой двери.

#### Аварийное снятие с охраны.

Аварийное снятие системы с охраны может потребоваться в случае невозможности использования брелока по причине его неисправности, нерабочего состояния батарей, наличия радиопомех или утери брелока.

В этом случае:

- Откройте дверь автомобиля ключом, при этом система перейдет в режим тревоги, зазвучит сирена и станут мигать габаритные огни.

- Включите зажигание и нажмите выключатель Secur-Switch 3 раза в течение 15 секунд. Сирена чирикнет 3 раза и 3 раза мигнут габаритные огни.

- Сигнализация снята с охраны и находится в сервисном режиме.

Аварийное снятие с охраны автоматически переведет систему в сервисный режим. Для дальнейшей полноценной эксплуатации системы необходимо выйти из сервисного режима с помощью брелока.

#### Обучение охранной системы новому брелоку.

Обучение новому брелоку выполняется в случае, если один брелок утерян или если необходимо добавить дополнительно один или несколько брелоков.

Максимальное количество брелоков, которое может запомнить сигнализация - 4. Функция CodeAway удаляет информацию обо всех предыдущих брелоков, когда обучается новым брелокам. Это предотвращает несанкционированное использование потерянных брелоков и предупреждает пользователя о том, что кто-то пытался ввести код новых брелоков. Однако это означает также, что когда выполняется процедура обучения, то все используемые брелоки должны быть введены в систему одновременно.

- Для обучения брелоков необходимо:

  - Снять систему с охраны.

  - Включить зажигание, выключить зажигание, включить зажигание, выключить зажигание.

  - Нажать кнопку Secur-Switch 3 раза не позднее, чем через 15 секунд после выключения зажигания. Сирена "чирикнет" один раз.

  - В течение 15 секунд нажать кнопку 1 первого обучаемого брелока. В этот момент все предыдущие коды удаляются из памяти, и система запоминает код этого брелока. "Чириканье" сирены подтверждает, что процедура обучения выполнена (если кнопка не нажата в течение этих 15 секунд, процедура обучения заканчивается и старые коды остаются).

  - В течение 15 секунд нажать кнопку 1 второго обучаемого брелока (если он имеется). Одно "чириканье" подтверждает обучение.

  - Повторить шаг 5 для всех брелоков. Сирена будет "чирикать" один раз, для каждого брелока, код который успешно запомнен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если промежуток между шагами составит более 15 секунд, система выйдет из режима программирования.

- Выход из процедуры обучения -

Сирена "чирикнет" три раза, подтверждая выход из режима обучения:

  - после обучения кода последнего 4-го брелока,

  - или если вы включили зажигание,

  - или если вы ничего не делаете в течение 15 последних секунд.

#### "Анти-Карджек".

В сигнализации предусмотрена специальная функция, предназначенная для защиты водителя и его автомобиля от нападения злоумышленника. Данная функция защищает от попыток угона автомобиля у водителя при управлении автомобилем. Система АМАХ защищает водителя следующим образом: она позволяет злоумышленнику отъехать на украденном автомобиле на некоторое расстояние после этого начнут мигать габаритные огни, звучать сирена и в конце цикла будут активизирована блокировка.

Если функция "Анти-Карджек" была включена, то ее активизация произойдет при каждом открытии / закрытии двери при включенном зажигании. Независимо от варианта активизации функции, один раз мигнут габаритные огни и один раз "чирикнет" сирена, подтверждая тем самым включение функции.

##### Активизация функции "Анти-Карджек"

Активизировать данную функцию возможно лишь при наличии тумблера "Анти-Карджек".

Если Вы предчувствуете угрозу ограбления на оживленном перекрестке или во время движения (зажигание включено) переведите тумблер "Анти-Карджек" в положение ON ("ВКЛ").

Функция активизируется только в том случае, если открывается и закрывается дверь. До тех пор, пока дверь не будет открыта, охранная система находится в режиме ожидания и можно продолжать движение неограниченное количество времени. Выключение тумблера не приведет к отключению функции "Анти-Карджек".

Внимание! Любой, включая Вас, прежде чем управлять автомобилем, должен сначала отключить систему от ограбления водителя.

Если произошло случайное включение функции "Анти-Карджек" при пользовании брелоком, то владелец может в любой момент отключить функцию однократным нажатием на выключатель Secur Switch, если система отрабатывает 1-ый или 2-ой шаги. Если система отрабатывает 3-й шаг, отключить ее возможно, только выполнив полный алгоритм выхода из режима "Анти-Карджек".

##### Последовательность действий, отрабатываемых системой в функции Анти-Карджек.

Стадия 1. После открытия-закрытия двери светодиод включается и постоянно горит на протяжении всего цикла функции "Анти-Карджек".

Стадия 2. Через 30 сек. начинает прерывисто чирикать сирена, и мигают габаритные огни, светодиод горит постоянно.

Стадия 3. Через 30 сек. светодиод горит постоянно, сирена включается на полную мощность. Мигают габаритные огни, блокировка стартера активизируется.

Если система находится в режиме "Анти-Карджек" на первой стадии, то выключение зажигания остановит отсчет времени, но при этом система останется в режиме "Анти-Карджек".

На первых двух стадиях функции "Анти-Карджек" отключение системы возможно нажатием кнопки Secur-Switch при включенном зажигании.

Если система перешла в 3 стадию, то отключение однократным нажатием на кнопку Secur-Switch невозможно. Для отключения функции "Анти-Карджек" включите, затем снова выключите зажигание и нажмите кнопку Secur-Switch три раза. После этого светодиод начнет медленно мигать. Система перешла в сервисный режим (см. раздел "Сервисный режим").

##### Использование брелока во время функции "Анти-Карджек"

Брелок может быть использован для снятия / постановки сигнализации и открытия / закрытия дверных замков во время действия функции "Анти-Карджек".

Однако двигатель может быть запущен только после снятия функции "Анти-Карджек".

##### Кнопка Secur-Switch.

Это кнопка имеет 4 функции. Она используется для входа и выхода из режима Valet, для аварийного снятия с охраны, для программирования и для обучения кодам нового брелока, для выхода из функции "Анти-Карджек".

В таблице №1 показано, как используется кнопка Secur-Switch.

##### Таблица 1. Использование кнопки Secur-Switch.

| Этап | Вход в Сервисный режим | Выход из Сервисного режима | Аварийное снятие с охраны | Вход в режим программирования | Вход в режим обучения брелоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Начальное состояние | Снято с охраны | Сервисный режим | На охране или сработала сигналка | Снято с охраны | Снято с охраны |
| 2. Ключ зажигания | Перевести из положения ВЫКЛ в положение ВКЛ | Перевести из положения ВЫКЛ в положение ВКЛ | Перевести из положения ВЫКЛ в положение ВКЛ | Перевести из положения ВЫКЛ в положение ВКЛ | Перевести из положения ВЫКЛ в положение ВКЛ затем опять ВЫКЛ, ВКЛ. |
| 3. Secur-Switch | Нажать 3 раза в течение 15 сек. при включенном зажигании | Нажать 3 раза в течение 15 сек. при включенном зажигании | Нажать 3 раза в течение 15 сек. при включенном зажигании | Нажать 3 раза в течение 15 сек. при включенном зажигании | Нажать 3 раза в течение 15 сек. при включенном зажигании |
| 4. Подтверждение срабатывания сирены габаритными огнями | Сирена "чирикнет" 1 раз и габ. огни мигнут 1 раз после нажатия Secur-Switch 3 раза | Сирена "чирикнет" 2 раза и габ. огни мигнут 2 раза после нажатия Secur-Switch 3 раза | Сирена "чирикнет" 4 раза и габ. огни мигнут 4 раза после нажатия Secur-Switch 3 раза | Сирена "чирикнет" 1 раз после нажатия Secur-Switch 3 раза и при выключ. зажигании | Сирена "чирикнет" 1 раз после нажатия Secur-Switch 3 раза |
| 5. Состояние сигнализации | Сигнализация сейчас в Сервисном режиме. | Сигнализация сейчас снята с охраны. | Сигнализация сейчас в Сервисном режиме. | Сигнализация сейчас в режиме программирования. | Сигнализация сейчас в режиме обучения брелоков. |
| 6. Светодиод. | Медленно мигает | Выключен | Медленно мигает | Выключен | Выключен |
| Примечание |  |  | Та же самая процедура для входа в Сервисный режим | Процедуру программирования следующего шага смотри в таблице "Программирование функций" | Следующий шаг обучения брелоков смотри в главе "Обучение брелоков" |

#### Программирование функций системы.

В таблице приведены функции, которые можно в любой момент изменить, используя выключатель Secur-Switch и замок зажигания. При изменении функций, заложенных заводом изготовителем, необходимо обратить внимание на параметры, неправильная установка которых может повлечь выход из строя определенного оборудования, работающего с системой.

Приступить к программированию можно после снятия системы с охраны.

- Снимите сигнализацию с охраны.

- Включите и затем выключите зажигание.

- В течение 15 секунд нажмите сервисную кнопку (Secur-Switch) три раза.

Затем включите зажигание снова. Сирена чирикнет один раз - Система вошла в режим программирования.

- Выбор программированной функции. В течение 15 секунд нажмите Secur-Switch столько раз, сколько соответствует выбранной вами функции (см. таблицу 2). Сирена будет чирикать каждый раз при нажатии кнопки, чтобы показать, какая функция выбрана (если Secur-Switch не нажата в течение 15 секунд, сигнализация выйдет из режима программирования).

- Изменение значения функции с ВКЛ на ОТКЛ.

В течение 15 секунд нажмите и удерживайте выключатель Secur-Switch для изменения значения функции с ВКЛ на ВЫКЛ. Отпустите Secur-Switch после того, как вы услышите 1 чириканье (функция ВКЛ) или 2 чириканья (функция ВЫКЛ). (Если кнопка не нажата в течение 15 секунд, сигнализация выходит из режима программирования).

- Для программирования другой функции нажмите Secur-Switch столько раз, сколько необходимо для соответствующей функции.

Например, если вы только что запрограммировали функцию № 2 и хотите запрограммировать № 4, нажмите Secur-Switch 2 раза. Затем нажмите и удерживайте ее, чтобы перейти из значения функции с ВКЛ на ВЫКЛ (как в стадии 5).

(Вы должны нажать Secur-Switch в течение 15 секунд после последнего нажатия кнопки).

- Выход из режима программирования.

3 пути:

  - не нажимать Secur-Switch в течение 15 секунд, или

  - выключить зажигание, или

  - нажать Secur-Switch для выбора режима № 8.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда выход из режима программирования завершен, сирена чирикнет 2 раза.

В заводском варианте система запрограммирована по колонке 1 "чириканье "ВКЛ".

##### Таблица 2. Программирование функций системы с помощью кнопки Secur-Switch.

| № функции | Количество "чириканий" |
| --- | --- |
|  | 1 "чирикание" ВКЛ | 2 "чириканья" ВЫКЛ |
| 1 | Активная постановка на охрану | Пассивная постановка на охрану |
| 2 | Постановка и снятие с охраны со звуковым подтверждением | Беззвучная постановка на охрану и снятие с охраны |
| 3 | Пассивная постановка в охрану без закрытия дверей | Пассивная постановка в охрану с закрытием дверей |
| 4 | Закрытие / открытие дверей при включении / выключении зажигания отключено | Закрытие / открытие дверей при включении / выключении зажигания |
| 5 | Незадействованная функция | Незадействованная функция |
| 6 | Окончательное снятие с охраны | Автоматически возобновляемая постановка на охрану |
| 7 | Открытие / закрытие замков дверей 0.7 сек. | Открытие / закрытие замков дверей 3.5 сек. |
| 8 | Выход из режима программирования | Выход из режима программирования |

##### Расшифровка сигналов светодиода.

Сигнализация АМАХ, используя светодиодный индикатор, позволяет определить состояние, в котором находится система и указывает на срабатывание системы, произошедшее в Ваше отсутствие. При включении зажигания вся предыдущая информация стирается, за исключением функций, которые были активизированы.

##### Таблица 3.

| Не мигает | Осуществляется пассивная постановка на охрану |
| --- | --- |
| Постоянно включен при нажатой кнопке пульта | Осуществляется прием радиосигнала |
| Выключен | Система снята с охраны |
| Редко мигает | Система поставлена на охрану |
| Длинные вспышки | Сервисный режим |
| Постоянно включен | Активизирован режим защиты водителя от ограбления при включенном зажигании |

|  | Индикация сработавшей зоны |
| --- | --- |
| 1 вспышка | Сработал датчик зажигания (зажигание включено) |
| 2 вспышки | Активизирована функция "Паника" |
| 3 вспышки | Сработал датчик удара или иной наружный датчик |
| 4 вспышки | Дверь (или двери) открывалась |
| 5 вспышек | Открывался капот или багажник |

##### Расшифровка сигналов сирены и вспышек габаритных огней.

- 1 "чириканье" /1 вспышка:

  - При нажатии кнопки 1 (система ставится на охрану).

  - При закрытии последней двери. Через 30 секунд система встанет на охрану (если включен режим пассивной постановки на охрану).

  - Через 30 секунд после того, как зажигание было включено и закрыты все двери, или после выключения света в салоне. Система встанет на охрану (если включен режим пассивной постановки на охрану).

  - При входе в сервисный режим: 1 чириканье сирены, габаритные огни не мигают.

- 2 "чириканья" / 2 вспышки:

  - Нажата кнопка 1. Система снята с охраны (2 вспышки длительностью: 4 сек).

  - При выходе из сервисного режима (2 чириканье сирены, габаритные огни не мигают).

- 3 "чириканья"/3 вспышки:

  - При нажатии кнопки 1. Система встала на охрану с обходом зоны (не закрыта дверь, неисправен концевой выключатель или освещение салона все еще включено. См. "Автоматический обход неисправных зон при постановке").

  - При последовательном нажатии кнопки 1, а затем кнопки (2) для подтверждения обхода датчика удара (3 вспышки габаритных огней, сирена не подает звукового сигнала).

  - При аварийном снятии с охраны

- 4 "чириканья" / 2 вспышки:

  - Нажата кнопка 1, система показывает, что находится в сервисном режиме.

  - При снятии системы с охраны показывает, что было срабатывание во время Вашего отсутствия.

ПРИМЕЧАНИЕ - "чириканье" сирены при постановке / снятии с охраны, предупреждении, обходе зон, сервисном режиме могут быть отключены (см "Отключение подтверждающих сигналов сирены").

##### Датчик удара.

За счет высоких технологий, применяемых в изготовлении, датчик удара охранной системы АМАХ как правило настраивается 1 раз. На датчик удара незначительно влияет изменение температуры окружающей среды, в связи с этим нет необходимости в его постоянной регулировке, а также исключаются ложные срабатывания систем.

Нельзя устанавливать датчик вблизи источников магнитных полей! Для достижения максимально возможной чувствительности установите датчик на жесткой поверхности.

##### Настройка уровня предварительного срабатывания

Прежде чем вращать желтый потенциометр (регулятор предварительного срабатывания), необходимо вывернуть на минимум красный потенциометр (регулятор полного срабатывания). После этого легонько постучать ладонью по автомобилю. Если уровень предварительного срабатывания настроен правильно, то будет мигать желтый светодиод (сирена будет "чирикать"), при этом красный светодиод мигать не будет. Если желтый светодиод не включился, то для увеличения чувствительности следует повернуть желтый потенциометр по часовой стрелке. Для уменьшения чувствительности повернуть желтый потенциометр против часовой стрелки.

Нанести по автомобилю ладонью достаточно сильный удар, который должен вызвать срабатывание системы. Если чувствительность настроена правильно, то должны включиться как желтый, так и красный светодиоды. Если этого не произошло, то увеличить или уменьшить чувствительность можно с помощью красного потенциометра.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Если настроить слишком большую чувствительность, то это может привести к возникновению ложных "чириканий" и/или полных срабатываний сирены.

#### Возможные неисправности.

##### Таблица 4.

| Ситуация | Возможные проблемы | Решение |
| --- | --- | --- |
| Мала дальность | Плохая батарея в брелоке Металл автомобиля отражает сигналы брелка (RF волны) | Замените батарейку Установите основной модуль в другое место |
| Светодиод брелока не вспыхивает при нажатии кнопки | Нет контакта батарейки Не работает батарейка брелока Неисправный брелок | Проверьте контакт Замените батарейку Замените брелок |
| Двигатель не запускается и светодиод включен постоянно, после того как автомобиль постоял некоторое время со снятой охраной. | Активирована функция автоматического отключения стартера "Анти-Карджек" | Выключите функцию "Анти-Карджек" |
| Брелок не работает, когда сирена звучит | Основной модуль слишком близко к сирене | Увеличьте расстояние между сиреной и основным модулем и удостоверьтесь, что они не заземлены вместе |
| Сигнализация не реагирует при нажатии кнопок брелока | Брелок не подходит к сигнализации | Перекодируйте брелок |
| Не встает на охрану при пассивной постановке. | Концевик дверей, капота, багажника не подсоединен или сломан, положение не отрегулировано должным образом Система находится в сервисном режиме | Проверьте вольтомметром синий или сине-белый провод (зависит от того, какой концевик вы проверяете). Если вольтомметр показывает землю, когда дверь, капот, багажник открыты и не показывает землю, когда они закрыты, проблема в разъеме или в основном модуле. Иначе, проверьте провод. Выйдите из сервисного режима |
| Не все двери вызывают срабатывание сигнализации | Дверные концевики соединены через диоды | Произведите подсоединение проводов триггера к концевику каждой двери или к блоку сопряжения всех концевиков под приборной доской. |
| Слишком много ложных срабатываний сигнализации | Ударный датчик или концевики дверей | Уменьшите чувствительность ударного датчика или отрегулируйте концевики дверей и переключатели багажника, капота |
| Более одного чириканья при постановке на охрану (активная постановка) | Сигнализация реагирует на открытые зоны, делая обход зон | Проверьте концевые выключатели |
| Чирикает сирена или мигает светодиод во время вождения | Неисправность в желтом проводе разъема на 10 контактов | Проверьте подсоединение провода |
| Сирена тихо и постоянно звучит | Плохая "земля" основного модуля | Проверьте землю основного модуля, удостоверьтесь в хорошем контакте, что основной модуль не заземлен вместе с сиреной |
| Обрезан основной провод питания (красный) и сигнализация теряет питание | Оранжевый провод с предохранителем и красный провод предохранителя подсоединены к одному источнику | Подсоедините эти 2 провода к разным источникам (+ 12В). Это не применимо к габаритным огням, управляемым по минусу. |
| Программирование или обучение новым брелокам не срабатывает | Ждали более 15 секунд прежде чем перейти к следующему шагу | Произведите программирование заново. |
| Проверка срабатывания охраняемых зон, датчика удара или датчика тока не вызывает вхождение в режим тревоги | Вы пытаетесь проверить зоны сразу после постановки сигнализации на охрану | Подождите 4 сек. после постановки на охрану |
| Низкая чувствительность датчика удара | Установлена слишком низкая чувствительность Неудачная установка блока датчика удара | Увеличьте чувствительность Закрепите блок датчика удара на жесткой поверхности кузова автомобиля |

#### Комплектация.

##### Принадлежности, входящие в комплект поставки:

##### 2 пульта дистанционного управления.

Радиус действия до 60 м. Рекомендуется иметь по одному пульту на каждого человека, обычно пользующегося автомобилем.

##### Запатентованный, на 2 уровня срабатывания электромагнитный датчик удара.

Модель SS-052 ВА.

Реагирует на сотрясения и удары по кузову автомобиля. Не направленного действия. Используется для предварительного предупреждения потенциального злоумышленника при незначительных сотрясениях и для срабатывания охранной системы при регистрации удара по кузову.

##### Сигнальный светодиод.

Модель SL-162 SR.

Привлекательный по конструктивному оформлению светодиод яркого свечения. Предназначен для индикации состояний охранной системы: поставлена на охрану, снята с охраны, переведена в сервисный режим, выполнена операция передачи и приема управляющего радиосигнала.

##### Концевой выключатель.

Модель SS-061 LSN.

Концевые выключатели с регулируемым кодом штырька, рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации, не подвержены коррозии. Они используются для контроля закрытого состояния багажника и капота. Конструктивное исполнение контактов обеспечивает продолжительный срок эксплуатации.

##### Тумблер активации функции "Анти-Карджек"

Модель SS 036-WS1-P

Позволяет активизировать или отключить функцию "Анти-Карджек"

##### Secur Switch выключатель.

Модель SS-032 MR7-P.

Позволяет снять систему с охраны в случае утери пульта дистанционного управления.

##### Реле

Модель 187-037SC.

Пяти-контактное силовое реле (40/40 А). Применяется для блокировки стартера.

##### Гнездо для реле

Модель SR 5150 С

Применяется при блокировке стартера.

#### Дополнительные принадлежности.

##### Принадлежности, не входящие в комплект поставки:

##### Мультитональная сирена.

Модель SH-533L

Обеспечивает чрезвычайно громкое (128 дБ) хорошо различимое тональное звучание, что дает возможность отличать данную сирену от других.

##### Патентованный двухуровневый датчик разбития стекла.

Модель SS 051М

Реагирует на высокочастотные колебания ненаправленного действия.

Используется для предварительного предупреждения при незначительных ударах по стеклу и для срабатывания охранной системы при разбитии стекла или выбивании замков.

Имеет:

- Встроенный фильтр, предотвращающий ложные срабатывания.

- Два регулятора для независимой настройки каждого уровня.

- Разъем для быстрой установки.

##### Y коннектор

Модель SR-199-315.

Соединительный разъем, позволяющий подсоединить два 2-х зонных датчика фирмы Seco - Larm без дополнительного сращивания.

Развязка выходов обеспечивает независимую настройку каждого уровня датчика.

##### Двухпроводной привод замков дверей.

Модель SR-5202 MS.

Необходим для управления замками дверей.

##### Пейджер

Модели SECOPAGE 35, SECOPAGE 35E и SECOPAGE 35E7.

##### Модули управления стеклоподъемниками.

Модель SR-5220 (на 2 окна) или SR-5440N (на 4 окна).

##### Датчик вибрации и перемещения автомобиля.

Запатентованные, на 1 или 2 зоны, микроволновые датчики: SLI-159, SLI-259 и SLI-259E и SLI-359.

##### Ртутный выключатель

Модель SS-053.