# Автосигнализации Golden Bat

Охранные сигнализации «Золотая летучая мышь» Golden Bat моделей Т-100, Т-175, Т-760, T-3000RC, Т-3500, Т-4004 разработаны корейской фирмой Dong Yang Security Electronics и предназначены для использования практически в любых марках автомобилей (рис. 1). Данные сигнализации собраны на специальном микропроцессоре КМОП-структуры. Для дистанционного управления используются два брелка (рис. 2), которые но двум радиоканалам осуществляют связь с центральным блоком управления охранной сигнализации. Для повышения помехозащищенности системы в схемах распознавания используется антисканерная технология :

Рис. 1.116. Автосигнализация Golden Bat

- кодер-декодер с прыгающим кодом;

- длина передаваемого кода 56 бит;

- длина переменной части кода 32 бит;

- длина номера серии 24 бит (позволяет создать 16700000 комбинаций кодов);

- функция запоминания кодов.

Порядок управления сигнализацией радио-брелком указан в табл. 1.27.

Таблица 1.27. Порядок управления сигнализацией с помощью радио-брелка

| Включение сигнализации | Нажать кнопку 1 брелка. При этом один раз мигнут габаритные огни и раздастся сигнал подтверждения сирены. Схема управления отключит стартер и закроет дверк (если установлены активаторы дверей или центральный замок) |
| --- | --- |
| Выключение сигнализации | Нажать кнопку 1 брелка. При этом габаритные огни мигнут дважды и раздастся двукратный сигнал подтверждения сирены. Схема управления подключит стартер и разблокирует двери автомобиля. На время 20 с включится салонное освещение |
| Включение сигнала «Паника» | Удерживайте кнопку 1 брелка в течение 3 с. Начнут мигать габаритные огни автомобиля и зазвучит сигнал тревоги. Для выключения сигнала тревоги достаточно один раз нажать кнопку 1 брелка |
| Включение дополнительного канала | Нажать кнопку 2 брелка |

NB! Если после выключения сигнализации сирена издает 4 коротких звука-вых сигнала, то была попытка воздействия на охраняемый автомобиль. При этом светодиодный индикатор покажет, в какой зоне охраны было нарушение:

- одна вспышка индикатора — попытка открытия дверей;

- две вспышки — сработал датчик ударов;

- три вспышки — попытка открыть капот, багажник.

В охранной системе предусмотрен второй дополнительный радиоканал. Он может быть использован для выполнения различных сервисных функций: открытия крышки багажника, управления дверьми гаража и т.п. Для включения второго канала достаточно нажать кнопку 2 па радиобрелке.

В сигнализации Golden Bat предусмотрен режим пассивной (автоматической) постановки на охрану, в котором система включается через 22 с после закрытия последней двери автомобиля, если выключено зажигание. При этом автоматически блокируется стартер и двери автомобиля.

Схема подключения блока управления сигнализации Т-3500 к элементам автомобиля приведена на рис. 1.118.

Рис. 1.117. Брелок сигнализации Golden Bat

Рис. 1.118. Схема подключения сигнализации Т-3500

В схеме используется сервисный выключатель «Valet», который предназначен для отключения охранной сигнализации при длительных стоянках па станциях обслуживания.

Для изменения режимов работы автосигнализации используется программный DIP-переключатель. Функциональные возможности программного переключателя приведены в табл. 1.28.

Таблица 1.28. Положения программного DIP-переключателя

| Положение переключателя | ON | OFF |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запирать двери | Не запирать двери |
| 2 | Включить звуковой сигнал подтверждения | Отключить звуковой сигнал подтверждения |
| 3 | Время включения сигнализации 0,8 с | Время включения сигнализации 3 с |
| 4 | Пассивный режим | Дистанционный режим |

Основные технические характеристики сигнализации Т-3500:

Количество радиоканалов управления…………………………………………………………. 2

Длительность режима тревоги, с……………………………………………………………………………. 60

Задержка включения системы в пассивном режиме, с ……………………………………….. 22

Номинальная выходная мощность сирены, дБ ………………………………………………….. 127

Ток, потребляемый в режиме охраны не более, мА…………………………………………….. 15

Среди охранных систем Golden Bat особое место занимает модель T-3000RC. Эта система, по мнению специалистов, является лучшей сигнализацией из семейства Golden Bat  как по надежности, так и по функциональным возможностям. В модели T-3000RC используется антискаперная технология с динамическим кодом.

Таблица 1.29. Основные функциональные возможности сигнализаций Golden Bat

| Основные функции | Т100 | Т175 | Т760 | T3000RC | Т4004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дистанционное управление сигнализацией | • | • | • | • | • |
| Брелок с одной кнопкой | • | - | • | - | - |
| Брелок с двумн кнопками | - | • | - | • | - |
| Брелок с четырьмя кнопками | - | - | - | - | • |
| Дистанционное включение режима «Паника» | • | • | • | • | • |
| Дистанционное управление дверными замками | - | • | - | • | • |
| Датчик падения напряжения | • | - | • | - | - |
| Пассивное (автоматическое) включение системы | • | - | - | • | • |
| Память на воздействие | • | • | • | • | • |
| Включение салонного освещения | - | - | - | • | • |
| Светодиодный индикатор состояния | • | • | • | • | • |
| Встроенный датчик удара | • |  |  |  |  |
| Внешний датчик удара |  | • | • | • | • |
| Программирование функций блокировки двигателя | • | - | - | - | - |
| Блокировка двигателя | • | - | - | • | • |
| Автономная сирена | • | - | - | • | • |
| Двухуровневый датчик Shock Sensor | - | - | - | - | • |
| Выбор тональности звучания сирены (от одной до шести) | - | - | - | • | - |
| Контроль открывания багажника или капота | • | • | • | • | • |
| Дистанционное управление замком багажника | - | • | - | • | • |
| Сервисный выключатель «Valet» | - | • | - | • | • |

Модель T-3000RC имеет дополнительные выходы для подключения вспомогательного оборудования (например, для открывания багажника и ворот гаража, дистанционного запуска двигателя и т.п.), управление которым может осуществляться по каналам II и III. Для управления конкретным оборудованием необходимо дополнительно установить соответствующий интерфейс.

В модели T-3000RC предусмотрено управление блокировкой электрозамков дверей. Система может быть запрограммирована таким образом, что при включении зажигания замки дверей будут блокироваться. При выключении зажигания замки разблокируются.

Система обеспечивает охрану автомобиля во время его движения. Водитель может включить охрану находясь за рулем. При постановке иод охрану во время движения сирена подаст один короткий звуковой сигнал и заблокирует замки дверей. Попытка детей открыть дверь включит сирену. При выключении зажигания охрана автоматически снимается.

Остальные технические характеристики модели T-3000RC соответствуют функциональным возможностям, присущим для автосигнализаций Golden Bat.

Основные функциональные возможности сигнализаций Golden Bat приведены в табл. 1.29.

****** Некоторые ссылки по ремонту *************

TITAN-Т3003, GOLDEN BAT - Т3003

В последних моделях данных систем, поставляемых в нашу страну, в комплект входили брелки с платой AM-33. Система работает нормально, но в среднем через месяц после начала эксплуатации система перестает слушаться брелков управления. Кодированный сигнал передается, все работает казалось бы нормально, но управление полностью отсутствует. Правда иногда сохраняется управление по второй команде ( по какой-то причине в сигнализациях принято называть - управление вторым каналом).

Для восстановления управления необходимо заменить D1, D3 и микросхему кодера PT2262, но это дорогой путь решения вопроса. Можно просто поставить перемычку между 9 выводом кодера PT2262 и общей точкой диодов D1, D3( штриховая линия А - В на рис. 1). Данное решение является корректным, т.к. не противоречит техническим данным фирмы Princeton Technology Corporation на данный тип кодеров.

Владимир Вандышев Horsa@mail.wplus.net

***********************************************