Автомобильная охранная система с дистанционным управлением

ALLIGATOR Z-5

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Стандартные функции системы:

- Два 4-кнопочных программируемых передатчика (возможность программирования 4 передатчиков)

- Усовершенствованный динамический код с использованием микропроцессора KeeloqTM и с защитой от сканирования и перехвата

- Усовершенствованный режим Anti-HiJack с возможностью активного глушения двигателя

- 2-позиционный кнопочный выключатель Valet

- Программируемый 2-цифровой персональный код отключения системы

- Мультитональная сирена Datalink с автономным питанием и цифровым управлением

- Двухцветный светодиодный индикатор

- Раздельное управление правыми/левыми указателями поворотов с помощью встроенного реле

- Дистанционное управление замками дверей с помощью встроенных реле

- Блокировка стартера / Выход для дополнительной блокировки двигателя

- 2-уровневый датчик удара IQ Sensor с дистанционной регулировкой и разъемным соединением

- Разъем для подключения дополнительного 2-уровневого датчика

- Выход 2-го канала для управления замком багажника или дополнительными устройствами

- Выход 3-го канала для управления дополнительными устройствами

- Входы отрицательного и положительного триггеров дверей

- Вход отрицательного триггера капота/багажника

- Встроенное реле для  управления внутрисалонным освещением автомобиля

- Возможность реализации функции центрального замка

- Возможность подключения к стеклоочистителям автомобиля для автоматизации работы фар

- Возможность управления закрыванием окон автомобиля

- Возможность подключения дополнительного пейджера

- Возможность подключения клаксона автомобиля

- Возможность отпирания первоначально только двери водителя (функция отпирания дверей в 2 этапа)

- Звуковые и световые сигналы подтверждения при постановке/снятии системы с охраны

- Бесшумная постановка и снятие системы с охраны

- Возможность позонного отключения и включения датчиков системы в режиме охраны

- Автоматическая повторная постановка системы на охрану

- Усовершенствованный дистанционный режим “Паника”

- Сервисный режим Valet / Дистанционный режим Valet

- Отключение режима тревоги в 2 этапа

- Звуковые и световые сигналы подтверждения о предыдущих срабатываниях системы

- Память на 4 (8) последних срабатывания системы с указанием зоны/триггера

- 6 независимых зон охраны

- Обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны/триггера

- Восстановление фабричных настроек программируемых функций системы

- Совместимость с программатором DataWizard

Программируемые функции

- Пассивная постановка на охрану / Пассивная постановка на охрану с запиранием дверей

- Долговременное выключение сигналов подтверждения сирены или включение "приглушенных" сигналов сирены

- Автоматическое запирание дверей при включении зажигания или по сигналам тахометра

- Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания

- Функция защиты от ложных срабатываний FAPCTM

- Включение режима Anti-HiJack с помощью передатчика

- Автоматическое включение режима Anti-HiJack

- Активное и безопасное глушение двигателя в режиме Anti-HiJack

- Возможность охраны автомобиля с работающим двигателем

- Режим пассивной блокировки двигателя

- Сигналы подтверждения открытой двери при постановке на охрану

- Включение указателей поворотов на 30 секунд после снятия системы с охраны

- 3 различных режима срабатывания системы

- Прогрессивное срабатывание от триггеров дверей

- Длительность импульса запирания дверей: 0,8 с, 6 с, 10 с, 28 с, двойной импульс

- Длительность импульса отпирания дверей: 0,8 с, 6 с, двойной импульс

- Режим работы выхода канала 2 системы: импульсный, постоянный, 30 с таймерный

- Режим работы выхода канала 3 системы: импульсный, постоянный, таймерный (5 с - 5 мин), питание зажигания

- Программируемые условия активизации канала 2

- Автоматическая активизация канала 3 при включении или выключении охраны

- Возможность перепрограммирования функций отдельных выходов и входов системы

ФУНКЦИИ КНОПОК ПЕРЕДАТЧИКА

Брелки-передатчики системы Alligator Z-5 могут быть запрограммированы с использованием различных конфигураций кнопок.

Заводская установка кнопок 4-кнопочного передатчика системы – “2-кнопочная” или “стандартная” конфигурация, при которой кнопка  (кнопка 1) используется только для постановки системы на охрану, а кнопка   (кнопка 2) – только для снятия системы с охраны, т.е. так, как работают брелки-передатчики большинства штатных охранных систем. Вы также можете запрограммировать 4-кнопочный брелок-передатчик системы таким образом, чтобы одна и та же кнопка (кнопка 1) использовалась как для постановки, так и для снятия системы с охраны

| ФУНКЦИЯ | 2-КНОПОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ПЕРЕДАТЧИКА (заводская установка) | 1-КНОПОЧНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ПЕРЕДАТЧИКА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Дистанционная постановка на охрану или дистанционное запирание дверей в режиме Valet |  |  | Нажать и отпустить |
| Бесшумная постановка на охрану |  |  | Нажать и отпустить |
| Включение режима охраны автомобиля с работающим двигателем (если включена функция № 1.12) |  |  | Нажать и удерживать в течение 3 секунд при включенном зажигании |
| Включение “специального” режима охраны (“бесшумный" или "только режим пейджера" – при соответствующей настройке функции № 1.9) | , | , | Нажать последовательно в течение 5 секунд |
| Отключение зон предупреждения датчиков |  |  | Нажать и отпустить при включенной охране |
| Отключение основной зоны датчика удара (после отключения зоны предупреждения) |  |  | Нажать и отпустить при включенной охране |
| Отключение основной зоны обеих датчиков (после отключения основной зоны датчика удара) |  |  | Нажать и отпустить при включенной охране |
| Включение зон датчиков (после отключения обеих зон датчиков) |  |  | Нажать и отпустить при включенной охране |
| Дистанционное снятие с охраны или дистанционное отпирание дверей в режиме Valet |  |  | Нажать и отпустить |
| Дистанционное снятие с охраны с отпиранием всех дверей (если данная функция подключена) | , | , | Нажать последовательно в течение 3 секунд |
| Бесшумное снятие с охраны |  |  | Нажать и отпустить |
| Выход канала 2 (дистанционное отпирание замка багажника / управление дополнительными устройствами) |  |  | Нажать и удерживать в течение 2 секунд |
| Выход канала 3 (управление дополнительными устройствами) | + | + | Нажать одновременно и удерживать в течение 3 секунд |
| Дистанционное включение режима “Паника” | + | + | Нажать одновременно и удерживать в течение 3 секунд при выключенном зажигании |
| Дистанционное выключение режима “Паника” | + | + | Нажать и отпустить одновременно |
| Дистанционное включение режима “Anti-HiJack” (если включена функция № 1.11) | + | + | Нажать одновременно и удерживать в течение 3 секунд при включенном зажигании |
| Дистанционное включение режима “Valet” |  |  | Нажать и удерживать в течение 3 секунд при выключенной охране |
| Дистанционное выключение режима “Valet” |  |  | Нажать и удерживать в течение 3 секунд при включенном режим “Valet” |
| Вход в режим дистанционной настройки чувствительности датчика удара IQ Sensor *** | + | + | Нажать одновременно и удерживать в течение 3 секунд при выключенном режиме охраны |
| Выход из режима дистанционной настройки чувствительности датчика удара IQ Sensor | + | + | Нажать одновременно и удерживать в течение 3 секунд в режиме настройки чувствительности датчика удара |

*** описание процедуры дистанционной настройки чувствительности датчика IQ Sensor приведено в инструкции по установке системы (раздел «Дистанционная настройка датчика удара IQ Sensor”).

ВНИМАНИЕ: Так как в передатчиках используется постоянно меняющийся (динамический) код, в определенных, достаточно редких ситуациях (например, при нажатии кнопок брелка более 50 раз вдали от автомобиля) может произойти рассинхронизация брелков и системы.

В этом случае - подойдите к автомобилю и быстро нажмите кнопку передатчика дважды. Синхронизация будет восстановлена и брелок вновь сможет управлять системой.

Активная постановка на охрану

- Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник.

- Нажмите и отпустите кнопку  (кнопку 1) передатчика один раз.

- Вы услышите 2 сигнала сирены, указатели поворота мигнут 2 раза, система включит цепи блокировки двигателя автомобиля, двери автомобиля будут заперты (если установлены электроприводы замков), автоматически закроются окна автомобиля (если данная функция установлена и подключена) и светодиодный индикатор системы (СИД) начнет медленно мигать Красным цветом, подтверждая, что система находится в режиме охраны.

Примечание: Если при постановке на охрану Вы не услышите звуковых сигналов подтверждения (2 стандартных сигнала сирены) – это значит, что сигналы подтверждения сирены отключены (См. раздел “Долговременное отключение сигналов подтверждения сирены” ниже).

Обход неисправной зоны при постановке системы на охрану

Если при постановке системы на охрану одна из цепей неисправна или активна (например, открыта одна из дверей, капот или багажника, или неисправен датчик удара IQ Sensor, или дополнительный датчик системы), то данная цепь будет “обойдена” и система подаст соответствующие предупредительные сигналы (см. ниже). СИД системы будет мигать Зеленым цветом определенное количество раз через паузу в течение 30 секунд, после чего начнет мигать медленно Красным цветом как в обычном режиме охраны.

Через 3 секунды после того, как обойденная цепь перестанет быть активной, система автоматически сама вновь возьмет ее под охрану.

| Сирена | Указатели поворота | СИД | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 сигнала и затем еще 4 через 3 секунды | 2 мигания и затем еще 4 через 3 секунды | 2 вспышки через паузу | Открыта одна из дверей или цепь триггера двери неисправна *** (*** данная индикация возможно только при включенной функции № 2.2) |
| 2 сигнала и затем еще 4 через 10 секунд | 2 мигания и затем еще 4 через 10 секунд | 1 вспышка через паузу | Неисправен датчик удара системы IQ Sensor |
| 2 сигнала и затем еще 4 через 10 секунд | 2 мигания и затем еще 4 через 10 секунд | 4 вспышки через паузу | Неисправен дополнительный датчик системы |
| 4 сигнала | 4 мигания | 3 вспышки через паузу | Открыт капот или багажник или нажата педаль тормоза, или одна из этих цепей неисправна |

ВНИМАНИЕ: Если в Вашем автомобиле установлена функция штатной задержки выключения внутрисалонного освещения, необходимо выключить функцию № 2.2 (“Сигналы подтверждения при открытой двери”). В этом случае при постановке на охрану система будет подавать стандартные сигналы подтверждения (2 сигнала сирены и 2 мигания указателей поворота) даже если момент постановки на охрану включено внутрисалонное освещение или открыта одна из дверей автомобиля, хотя данная зона будет обойдена системой. Однако система будет продолжать отслеживать состояние данной цепи и через 3 секунды после того, как обойденная цепь перестанет быть активной, система автоматически вновь возьмет ее под охрану.

Пассивная постановка системы на охрану

- Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник.

- Как только будет закрыта последняя дверь, СИД системы начнет часто мигать Красным цветом, показывая, что начался 30-секундный отсчет времени перед автоматической (пассивной) постановкой системы на охрану.

- Через 20 секунд после того, как была закрыта последняя дверь, капот и багажник, Вы услышите 1 сигнал сирены, предупреждающий о том, что через 10 секунд включится режим охраны.

- Через 30 секунд после того, как была закрыта последняя дверь, капот и багажник, указатели поворота мигнут 2 раза, система включит цепи блокировки двигателя автомобиля, двери автомобиля будут заперты (если включена программируемая функция № 1.3 и установлены электроприводы замков) и СИД начнет медленно мигать Красным цветом, подтверждая, что система находится в режиме охраны.

Примечание: Если какая-либо из дверей, капот или багажник остались открыты после выключения зажигания (или если одна из этих цепей неисправна), автоматическая постановка на охрану НЕ начнется до тех пор, пока все двери, капот и багажник не будут закрыты. Вы, тем не менее, сможете в любой момент поставить системы на охрану с помощью передатчика (активно).

Примечание: Если в течение 30-секундного отсчета времени перед автоматической постановкой системы на охрану какая-либо из дверей, капот или багажник были открыты, данная автоматическая функция будет немедленно остановлена и СИД системы погаснет. Как только все двери, капот и багажник будут вновь закрыты, СИД вновь начнет часто мигать Красным цветом, показывая, что 30-секундный отсчет времени перед автоматической постановкой системы на охрану начался заново.

ВНИМАНИЕ: Функция автоматической (пассивной) постановки системы на охрану является программируемой и может быть отключена. Для этого – обратитесь к мастеру-установщику или смотрите раздел “Программируемые функции” в “Инструкции по установке” (функция № 1.2).

Пассивная блокировка двигателя

Вы можете запрограммировать систему таким образом, чтобы каждый раз через 60 секунд после выключения зажигания включались только цепи блокировки двигателя (аналогично иммобилайзеру). Если данная функция (функция № 1.8) включена:

- Выключите зажигание и выйдите из автомобиля. СИД системы начнет быстро мигать Зеленым цветом.

- Через 60 секунд после выключения зажигания указатели поворота мигнут 2 раза, система включит цепи блокировки двигателя автомобиля и СИД системы начнет медленно мигать Красным цветом.

- Система не будет срабатывать от открывания дверей, капота или багажника или от датчиков, подключенных к системе

Если в то время, когда включена функция пассивной блокировки двигателя, будет включено зажигание, сирена системы будет сначала подавать предупредительные сигналы в течение 3 секунд. Затем включится 30-секундный режим тревоги (зазвучит сирена, начнут мигать указатели поворота и внутрисалонное освещение, включится выход на дополнительный пейджер и т.д.).

Если зажигание будет выключено, то через 30 секунд режим тревоги выключится до следующей попытки завести двигатель. Если же зажигание останется включенным – режим тревоги продолжится до момента выключения зажигания либо до полной разрядки аккумулятора.

При использовании данной функции, Вы сможете в любой момент (как в течение 60 секундного отсчета времени перед включением функции пассивной блокировки двигателя, так и после ее включения) включить “полный” режим охраны, нажав кнопку  передатчика. При этом Вы услышите 2 сигнала сирены, указатели поворота мигнут 2 раза и т.д.

Для отключения режима пассивной блокировки двигателя:

- В любой момент (после включения пассивной блокировки двигателя) для отключения режима пассивной блокировки двигателя нажмите кнопку  передатчика. При этом Вы услышите 1 сигнал сирены, указатели поворота мигнут 1 раз и т.д.

- При использовании брелка-передатчика с однокнопочной конфигурацией для отключения режима пассивной блокировки двигателя сначала включите "полный" режим охраны, нажав кнопку  (кнопку 1) передатчика,  а затем повторным нажатием кнопки  снимите систему с охраны.

- Если передатчик неисправен или потерян, отключите систему с помощью кнопочного переключателя Valet. Обратите внимание на то, что если система не будет отключена в течение 3 секунд после включения зажигания, включится режим тревоги.

Функция пассивной блокировки двигателя работает независимо от функции пассивной постановки на охрану и обычно используется в следующих случаях:

- как дополнительный уровень защиты к функции пассивной постановки системы на охрану. Функция пассивной постановки на охрану в этом случае будет “приоритетной”. Однако если после выключения зажигания одна из дверей, капот или багажник остались открыты или одна из этих цепей неисправна, пассивная постановка на охрану не начнется. Пассивная же блокировка двигателя в этом случае включится через 60 секунд после выключения зажигания, независимо от того, открыта ли одна из дверей или неисправна ли одна из цепей. В этом случае, двигатель автомобиля будет надежно заблокирован.

- если Вы не используете функцию пассивной постановки на охрану или не хотите включать “полный” режим охраны для избежания возможных срабатываний системы (например, на парковке, во дворе офиса и т.д.). Функция пассивной блокировки двигателя в этом случае будет работать как иммобилайзер, и обеспечит необходимую базовую защиту Вашего автомобиля.

Для включения функции пассивной блокировки двигателя - обратитесь к мастеру-установщику или смотрите раздел “Программируемые функции системы” в “Инструкции по установке”.

Быстрое отключение пассивной постановки на охрану / пассивной блокировки двигателя.

Если включена функция пассивной постановки на охрану (программируемая функция № 1.2) и/или функция пассивной блокировки двигателя (программируемая функция № 1.8), но Вы хотите временно ее (или их) отключить (при заправке автомобиля и т.д.), воспользуйтесь следующей простой и удобной функцией:

- Выключите зажигание, но не открывайте дверь автомобиля

- В течение 10 секунд 2 раза быстро включите и выключите зажигание

- Вы услышите 1 длинный сигнал сирены, подтверждающий, что функция пассивной постановки на охрану / пассивной блокировки двигателя была отключена до следующего выключения зажигания или до следующей постановки системы на охрану с помощью передатчика.

##### Временное отключение датчиков системы при включенном режиме охраны

Данная система позволяет Вам позонно отключать и вновь включать датчик удара IQ Sensor и дополнительный датчик системы в любой момент, когда система находится на охране. По желанию Вы можете отключить только зону предупреждения датчиков, либо также основную зону датчика удара (датчика 1) системы, либо можете отключить датчики системы полностью.

- Для отключения зоны предупреждения обоих датчиков системы - в любой момент после постановки системы на охрану нажмите и отпустите кнопку  (кнопку 4) передатчика. Указатели поворота мигнут 3 раза, подтверждая, что зоны предупреждения датчика удара и дополнительного датчика отключены до следующей постановки системы на охрану.

- Для отключения основной зоны датчика удара IQ Sensor (датчика 1) системы нажмите и отпустите кнопку  передатчика еще раз. Указатели поворота мигнут 4 раза, подтверждая, что теперь и зоны предупреждения обоих датчиков, и основная зона датчика удара системы отключены до следующей постановки системы на охрану.

- Для отключения основных зон обоих датчиков системы нажмите и отпустите кнопку  передатчика еще раз. Указатели поворота мигнут 4 раза, подтверждая, что теперь и зоны предупреждения, и основные зоны обоих датчиков отключены до следующей постановки системы на охрану.

- После этого Вы можете в любой момент вновь включить оба датчика системы. Для этого  нажмите и отпустите кнопку  передатчика еще раз. Указатели поворота мигнут 1 раз, подтверждая, что отключение датчиков отменено.

ВНИМАНИЕ: Отключение зон датчиков будет также автоматически отменяться при срабатывании системы от включения зажигания, открывания двери, капота или багажника.

## Защита автомобиля при включенной охране

- При легком толчке или ударе по корпусу автомобиля сработает вход режима предупреждения датчика удара IQ Sensor, и сирена подаст 10 коротких предупредительных сигналов. Любой сильный удар или толчок по корпусу или по стеклу автомобиля немедленно вызовет срабатывание полного 30-секундного цикла режима тревоги.

- Открывание капота или багажника автомобиля, нажатие педали тормоза или срабатывание основной зоны дополнительного датчика вызовет немедленное включение режима тревоги. Сирена будет звучать 30 секунд, затем выключится и система вновь встанет на охрану. Однако, например, если взломщик оставил капот открытым, то режим тревоги немедленно включится вновь. Сирена будет звучать всего 6 циклов по 30 секунд (если Вы не отключите режим тревоги с помощью передатчика ранее) и затем встанет на охрану в “обход” открытой цепи. После того, как капот будет вновь закрыт, система автоматически сама возьмет данную цепь под охрану.

- При открывании одной из дверей автомобиля сирена системы будет сначала подавать в течение 3 секунд предупреждающие сигналы и уже затем (если режим охраны не был за это время отключен) включится режим тревоги.

Примечание: Данная функция системы является программируемой и может быть отключена. В этом случае при открывании любой двери автомобиля режим тревоги будет включаться немедленно.

- При срабатывании системы указатели поворота и внутрисалонное освещение автомобиля будут мигать в течение 30 секунд (или в течение всего режима тревоги), привлекая визуальное внимание. Также, если данная опция установлена, при срабатывании системы автоматически включится выход на дополнительный пейджер.

- Попытка включить зажигание автомобиля при включенном режиме охраны включит на 3 секунды предупреждающие сигналы сирены, а затем вызовет срабатывание системы. Если зажигание будет выключено, то через 30 секунд режим тревоги выключится до следующей попытки завести двигатель. Если же зажигание останется включенным – режим тревоги продолжится до выключения зажигания, либо до полного разряда аккумулятора.

- При включенном режиме охраны включена блокировка стартера и дополнительная цепь блокировки двигателя (если установлено дополнительное реле), предотвращая несанкционированный запуск двигателя.

- Отключение питания системы также вызовет немедленное срабатывание системы, как только питание будет вновь подключено. При этом даже в случае отсоединения проводов питания системы от аккумулятора автомобиля, система будет все равно получать питание через альтернативные цепи при попытке завести двигатель.

- При срабатывании системы сирена Datalink с автономным источником питания и цифровым управлением будет продолжать работать даже при выключенном питании системы или при попытке отключить аккумулятор автомобиля. Данная сирена также защищена от попытки перерезать провода управления.

- СИД системы медленно мигает Красным цветом при включенном режиме охраны. Это является визуальным предупреждением для потенциального взломщика. Ток, потребляемый СИДом, очень мал и практически не разряжает аккумулятор даже за длительный период времени. При срабатывании системы СИД начнет мигать сериями вспышек Красного цвета до момента отключения режима тревоги с передатчика или до момента снятия системы с охраны, показывая последнюю зону или триггер, вызвав

Охрана автомобиля с работающим двигателем

Если включена программируемая функция № 1.12 данная система позволит включать режим охраны автомобиля даже тогда, когда включено зажигание и работает двигатель. Для этого:

- Выйдите из автомобиля, оставив зажигание включенным,  и убедитесь, что все двери, капот и багажник закрыты. Это очень важно, поскольку включение режима охраны с работающим двигателем невозможно при открытой двери, капоте или багажнике (режим охраны не включится и сирена подаст 5 предупреждающих сигналов).

- Нажмите и удерживайте кнопку  (кнопку 1) передатчика в течение 3 секунд.

ВНИМАНИЕ: Однократное нажатие кнопки  передатчика режим охраны автомобиля с работающим двигателем включать не будет. Также невозможно бесшумное включение режима охраны с работающим двигателем. Однако, возможно включение специального режима охраны одновременно с включением режима охраны с работающим двигателем.

- Вы услышите 2 сигнала сирены, указатели поворота мигнут 2 раза, двери автомобиля будут заперты (если установлены электроприводы замков) и СИД системы начнет медленно мигать Красным цветом, подтверждая, что система находится в режиме охраны. При этом система не включит цепи блокировки двигателя и автоматически отключит вход цепи зажигания, и входы датчиков системы, для того чтобы вибрация автомобиля при работающем двигателе не вызывала срабатывания системы.

- Система немедленно сработает при попытке открыть дверь, капот или багажник автомобиля. При этом включится режим тревоги (или один из специальных режимов тревоги), двигатель будет немедленно заблокирован и система вновь будет срабатывать от входов датчиков и от цепи зажигания. Если режим тревоги не был отключен с передатчика, то после окончания режима тревоги двигатель останется заблокирован и система перейдет в обычный режим охраны. СИД будет мигать 2 или 3 раза через паузу, показывая зону, вызвавшую срабатывание системы.

- Если в то время, когда система находится в режиме охраны с работающим двигателем, зажигание будет выключено более чем на 3 секунды, система автоматически включит цепи блокировки двигателя и перейдет в обычный режим охраны.

- Для отключения режима охраны с работающим двигателем нажмите и отпустите кнопку  передатчика (или кнопку  при использовании передатчика с 1-кнопочной конфигурацией). Сирена подаст 1 сигнал, указатели поворота мигнут 1 раз и СИД системы погаснет.

Использование специальных режимов охраны

В случае необходимости Вы можете использовать один из специальных режимов охраны: “Бесшумный” или "Только режим пейджера". Данные режимы определяют работу световой и/или звуковой сигнализации при срабатывании системы и включении режима тревоги.

- Если используется "Бесшумный" режим охраны - при срабатывании системы будут только мигать указатели поворота, внутрисалонное освещение, и немедленно будет активизирован выход на дополнительный пейджер (если данная функция запрограммирована и подключена). Сирена системы в режиме тревоги работать не будет.

- Если используется "Только режим пейджера" - при срабатывании системы будет активизирован только выход на дополнительный пейджер без какой-либо дополнительной звуковой или световой сигнализации.

В любом из этих случаев двигатель автомобиля будет заблокирован все время, пока система находится в режиме охраны.

Выбор одного из специальных режимов охраны производится при программировании функций системы. После этого Вы сможете в любой момент использовать ранее выбранный специальный режим при постановке системы в режим охраны. Для этого:

- Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник.

- Нажмите и отпустите кнопку  (кнопку 4) и затем  в течение 5 секунд нажмите и отпустите кнопку  (кнопку 1) передатчика.

- Указатели поворота мигнут 3 раза, подтверждая включение специального режима охраны; система включит цепи блокировки двигателя, двери автомобиля будут заперты (если установлены электроприводы замков), автоматически закроются окна автомобиля (если данная функция установлена и подключена) и СИД системы начнет медленно мигать Красным цветом.

- Специальный режим охраны будет автоматически отменен при снятии системы с охраны.

Примечание: Включение стандартного режима охраны однократным нажатием кнопки  передатчика возможно при любой настройке данной функции.

Для включения возможности использования одного из специальных режимов охраны - обратитесь к мастеру-установщику или смотрите раздел “Программируемые функции системы” в “Инструкции по установке” (функция № 1.9).

Снятие системы с охраны

- Нажмите и отпустите кнопку  передатчика (или кнопку  при использовании передатчика с 1-кнопочной конфигурацией) один раз.

- Вы услышите 1 сигнал сирены, указатели поворота мигнут 1 раз, система отключит цепи блокировки двигателя, двери автомобиля отопрутся (если установлены электроприводы замков).

- После снятия системы с охраны СИД начнет быстро мигать красным цветом, показывая, что начался отсчет времени перед автоматической повторной постановкой системы на охрану (см. описание работы данной функции ниже).

Если выполнены соответствующие подсоединения и система запрограммирована необходимым образом, то при снятии с охраны включится внутрисалонное освещение на 30 секунд (или до момента включения зажигания) и на 30 секунд включатся указатели поворота, для освещения пути к автомобилю.

Примечание: Если при снятии системы с охраны Вы услышите 3 или 4 сигнала сирены и указатели поворота мигнут 3 раза, это значит, что система срабатывала за время Вашего отсутствия. В этом случае СИД после включения зажигания будет мигать Зеленым цветом определенное количество раз через паузу, показывая триггеры или датчики, вызвавшие 2 последних срабатывания системы (См. раздел “Информация о предыдущих срабатываниях системы” ниже).

Примечание: Если при снятии системы с охраны Вы  не услышите 1 сигнал подтверждения сирены - это значит, что сигналы подтверждения сирены отключены (См. раздел “Долговременное отключение сигналов подтверждения сирены” ниже).

Снятие системы с охраны в режиме тревоги

- Если система сработала и находится в режиме тревоги (звучит сирена, мигают указатели поворота и внутрисалонное освещение) – нажатие любой кнопки передатчика один раз только отключит тревогу системы, однако автомобиль останется под охраной.

- Для полного отключения режима охраны – нажмите и отпустите кнопку  передатчика (или кнопку  при использовании передатчика с 1-кнопочной конфигурацией) один раз.  Вы услышите 3 сигнала сирены, указатели поворота мигнут 3 раза, и т.д.

##### Бесшумная постановка и снятие системы с охраны

Вы можете ставить и снимать систему с охраны без подтверждающих сигналов сирены. Для постановки на охрану или для снятия с охраны без подтверждающих сигналов сирены нажмите и отпустите кнопку  (кнопку 3) брелка-передатчика. Сигналами подтверждения постановки и снятия системы с охраны будут в этом случае только 2 и 1 мигание указателей поворота автомобиля соответственно.

ВНИМАНИЕ: Даже при бесшумной постановке и/или снятии системы с охраны всегда будут подаваться 4 сигнала сирены (если одна из цепей охраны открыта или неисправна) и 3 или 4 сигнала сирены (если система срабатывала). Эти сигналы считаются важными для защиты автомобиля и для обеспечения Вашей безопасности, и не могут быть отключены.

##### Автоматическая повторная постановка системы на охрану

Через 30 секунд после снятия с охраны система автоматически вновь встанет в режим охраны и запрет двери автомобиля (если установлены электроприводы замков).

При этом СИД системы будет быстро мигать Красным цветом в течение 30 секунд. Через 20 секунд после начала отсчета Вы услышите 1 сигнал сирены, напоминающий, что система через 10 секунд встанет в режим охраны. По истечении 30 секундного отсчета указатели поворота мигнут 2 раза, произойдет запирание дверей автомобиля (если установлены электроприводы замков), а СИД начнет медленно мигать Красным цветом.

Автоматическая повторная постановка на охрану произойдет в том случае, если в течение 30 секунд после снятия системы с охраны не открывались двери, капот или багажник автомобиля, и не включалось зажигание.

Если же в течение 30 секунд после снятия системы с охраны была открыта одна из дверей, капот или багажник автомобиля или было включено зажигание, то функция автоматической повторной постановки на охрану будет отменена, а дальнейшая работа системы будет зависеть от состояния программируемых функций № 1.2 и 1.3 (пассивная постановка на охрану без запирания или с запиранием дверей):

- если пассивная постановка на охрану (функция № 1.2) отключена, то после отмены функции автоматической повторной постановки на охрану открыванием любой из дверей, капота или багажника система останется в режиме выключенной охраны.

- если пассивная постановка включена и в течение 30 секунд после снятия системы с охраны была открыта одна из дверей, капот или багажник, но зажигание не включалось, то функция автоматической повторной постановки на охрану будет отменена, но после того, как все двери, капот и багажник будут опять закрыты (или после того, как выключится внутрисалонное освещение) начнется 30-секундный отсчет перед пассивной постановкой системы на охрану (с запиранием или без запирания дверей - в зависимости от состояния функции № 1.3).

2-кнопочный переключатель VALET

Переключатель Valet используется:

- для аварийного отключения системы (в том случае, если, например, передатчик утерян, неисправен, или если в нем разрядились батарейки);

- для включения и выключения сервисного режима Valet (т.е. для временного отключения охранных функций системы);

- для отключения режима Anti-HiJack;

- для программирования передатчиков и функций системы;

- для проведения диагностики причин последних срабатываний системы.

Обратите внимание на то, что во всех этих случаях потребуется введение либо заводского кода (11), либо Вашего персонального кода отключения системы.

Для удобства пользования в данной системе используется 2-кнопочный переключатель Valet. На панели переключателя расположены 2 кнопки – “маркированная” (с рельефным символом ) и “немаркированная”. Описание использования 2-кнопочного переключателя Valet приведены ниже в данной инструкции.

Процедура программирования Вашего персонального кода отключения системы описана в “Инструкции по установке”.

Аварийное отключение системы. Отключение системы с помощью персонального кода.

1) Если программируемая функция № 1.10 выключена, то для аварийного отключения потребуется ввести "заводской" кода отключения системы (“11”).

Для отключения системы с помощью “заводского” кода “11”:

- Откройте дверь ключом (система сработает, включится сирена, начнут мигать указатели поворота, внутрисалонное освещение и т.д.)

- Включите зажигание

- В течение 20 секунд введите “заводской” код отключения системы:

- Нажмите и отпустите кнопку   (“маркированную” кнопку) 2-х кнопочного переключателя Valet 1 раз для ввода 1-й цифры кода (“1”);

- Нажмите и отпустите кнопку  (“немаркированную” кнопку) 2-х кнопочного переключателя Valet 1 раз для подтверждения ввода 1-й цифры кода;

- Нажмите и отпустите кнопку  2-х кнопочного переключателя Valet 1 раз для ввода 2-й цифры кода (“1”);

- Нажмите и отпустите кнопку  2-х кнопочного переключателя Valet 1 раз для подтверждения ввода 2-й цифры кода.

- Режим тревоги отключится, сирена системы подаст 2 коротких сигнала и система снимется с охраны.

2) Если программируемая функция № 1.10 включена, отключение режима охраны без помощи передатчика, программирование системы, а также отключение режима Anti-HiJack будет возможно только с помощью Вашего запрограммированного персонального кода. Для программирования Вашего персонального кода отключения системы обратитесь к разделу “Программируемые функции системы” в инструкции по установке.

Для отключения системы с помощью персонального кода:

- Откройте дверь ключом (система сработает, включится сирена, начнут мигать указатели поворота, внутрисалонное освещение и т.д.)

- Включите зажигание

- В течение 20 секунд введите Ваш персональный код отключения системы:

- Нажмите и отпустите кнопку   (“маркированную” кнопку) 2-х кнопочного переключателя Valet от 1 до 9 раз для ввода 1-й цифры Вашего персонального кода;

- Нажмите и отпустите кнопку  (“немаркированную” кнопку) 2-х кнопочного переключателя Valet 1 раз для подтверждения ввода 1-й цифры кода.

- Нажмите и отпустите кнопку  2-х кнопочного переключателя Valet от 1 до 9 раз для ввода 2-й цифры Вашего персонального кода;

- Нажмите и отпустите кнопку  2-х кнопочного переключателя Valet 1 раз для подтверждения ввода 2-й цифры кода.

Пример: Для того чтобы ввести персональный код “32”, Вы должны нажать:     -    -     -  .

- Режим тревоги отключится, сирена системы подаст 2 коротких сигнала и система снимется с охраны.

Примечание: Если режим охраны не выключится после введения Вашего персонального кода, возможно 20-секундный интервал времени на введение кода был превышен или был введен неверный код. В этом случае выключите и вновь включите зажигание, и повторите процедуру введения Вашего персонального кода отключения системы еще раз.

Примечание: В том случае, если 3 раза подряд был введен неправильный персональный код, система не будет в течение некоторого времени воспринимать дальнейшие попытки введения кода.

Режим VALET

Сервисный режим Valet (т.е. временное отключение охранных функций системы) используется в тех случаях, если, например, Вам необходимо оставить автомобиль на станции технического обслуживания. При этом Вы сможете продолжать управлять сервисными функциями системы (например, дистанционно отпирать двери автомобиля или дистанционно управлять дополнительными устройствами) и включать дистанционный режим “Паника”.

Для включения режима Valet:

- Сядьте в автомобиль, включите зажигание;

- В течение 20 секунд введите Ваш персональный код отключения системы или заводской код “11”;

- Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд одновременно кнопку  и кнопку  2-х кнопочного переключателя Valet.

- Сирена подаст 2 коротких сигнала и СИД системы начнет постоянно гореть Красным цветом, показывая, что система находится в режиме Valet.

Для выключения режима Valet:

- Сядьте в автомобиль, включите зажигание.

- Введите Ваш персональный код отключения системы или заводской код “11”.

- Сирена подаст 1 короткий сигнал и СИД системы погаснет.

ВНИМАНИЕ: Не забывайте отключать режим Valet! Это гарантирует постоянную охрану Вашего автомобиля.

## Дистанционное включение и выключение режима Valet

Данная система позволяет Вам также включить или выключить сервисный режим Valet (режим временного отключения охранных функций системы) дистанционно с помощью передатчика.

ВНИМАНИЕ: Дистанционное включение режима Valet невозможно, когда система находится в режиме охраны, в режиме тревоги или если была активизирована функция Anti-HiJack (необходимо будет ее предварительно отключить с помощью введения Вашего персонального кода).

Для дистанционного включения режима Valet нажмите и удерживайте кнопку  (кнопку 4) передатчика в течение 3 секунд. Сирена подаст 2 коротких сигнала и СИД системы начнет постоянно гореть Красным цветом, показывая, что система находится в режиме Valet.

Для дистанционного отключения режима Valet нажмите и удерживайте кнопку    передатчика в течение 3 секунд. Сирена подаст 1 короткий сигнал и СИД системы погаснет.

Вы также можете отключить дистанционный режим Valet с помощью 2-кнопочного переключателя Valet (см. раздел “Режим Valet” выше).

Информация о предыдущих срабатываниях системы. Функция Memory Recall

1. Система проинформирует Вас, если она срабатывала за время Вашего отсутствия. В этом случае при снятии системы с охраны Вы услышите 3 сигнала сирены (вместо 1) и указатели поворота мигнут 3 раза.

Примечание: Если основная зона датчика удара IQ Sensor или основная зона дополнительного датчика вызвала 3 срабатывания системы подряд, и данная зона охраны была отключена функцией защиты от ложных срабатываний системы (подробная работа функции FAPCTM описана ниже), то при снятии системы с охраны сирена подаст 4 сигнала, и указатели поворота мигнут 3 раза.

После снятия системы с охраны и включения зажигания СИД системы в течение 30 секунд будет мигать сериями вспышек Зеленого цвета через паузу, поочередно показывая зоны или триггеры, вызвавшие 2 последних срабатывания системы. Сядьте в автомобиль и сосчитайте количество миганий СИДа:

Примечание: Срабатывание зоны предупреждения датчиков СИДом не показывается.

ВНИМАНИЕ: Данная функция показывает зоны или триггеры, вызвавшие два последних срабатывания системы только за последний цикл охраны.

| ЗОНА ОХРАНЫ | РЕЖИМ МИГАНИЯ СИДа | ТРИГГЕР / ДАТЧИК |
| --- | --- | --- |
| Зона 1 | 1 раз через паузу | основная зона датчика удара IQ Sensor (датчик 1) |
| Зона 2 | 2 раза через паузу | триггер двери |
| Зона 3 | 3 раза через паузу | триггер капота / триггер багажника / педаль тормоза |
| Зона 4 | 4 раза через паузу | основная зона дополнительного датчика (датчик 2) |
| Зона 5 | 5 раз через паузу | вход цепи зажигания |
|  | 6 раз через паузу | неправильный код отключения системы был введен более 2 раз |
| Зона 7 | 7 раз через паузу | отключение питания системы |

2. Вы также можете воспользоваться функцией Memory Recall для определения причин 4 последних срабатываний системы (независимо от циклов охраны).

При каждом новом срабатывании системы информация о зоне или триггере, вызвавшем это срабатывание, будет заноситься в память системы как хронологически последнее, а информация о предыдущих срабатываниях будет автоматически вытесняться. Таким образом, с помощью данной процедуры мастер-установщик может всегда произвести точную диагностику работы триггеров системы и устранить возможные неисправности:

- Снимите систему с охраны, закройте все двери, капот и багажник.

- Нажмите и удерживайте одновременно кнопку  и кнопку  (немаркированную кнопку) 2-х кнопочного переключателя Valet.

- Удерживая кнопки переключателя Valet, поставьте и затем снимите систему с охраны при помощи передатчика.

- СИД системы начнет мигать сериями от 1 до 7 вспышек Зеленого и Красного цвета через паузу, поочередно показывая 4 последние зоны срабатывания системы в обратном порядке (первой будет показана последняя зона или триггер, вызвавший срабатывание системы). Каждая серия вспышек будет повторена 5 раз:

- Индикация 4-й (последней) сработавшей зоны или триггера – мигания СИДа 5-ю сериями вспышек Зеленого цвета через паузу.

- Индикация 3-й сработавшей зоны или триггера – мигания СИДа 5-ю сериями вспышек Красного цвета через паузу.

- Индикация 2-й сработавшей зоны или триггера – мигания СИДа 5-ю сериями вспышек Зеленого цвета через паузу.

- Индикация 1-й сработавшей зоны или триггера – мигания СИДа 5-ю сериями вспышек Красного цвета через паузу.

- Выход из данного режима произойдет автоматически после окончания индикации первой зоны (показываемой последней) или в любой момент при отпускании кнопки/кнопок переключателя Valet.

Примечание: Авторизованный дилер может воспользоваться программатором DataWizard для определения причин 8 последних срабатываний системы.

## Функция защиты от ложных срабатываний FAPCTM

Для того чтобы по возможности избежать частых ложных срабатываний системы, вызванных раскатами грома, проезжающим мимо тяжелым транспортом, животными и т.д. данная система использует усовершенствованную функцию защиты от ложных срабатываний, которая работает следующим образом:

- Если система сработала 3 раза подряд в течение 60 минут от основной зоны датчика удара IQ Sensor или от основной зоны дополнительного датчика (датчики чаще всего являются причиной ложных срабатываний), то данный датчик (или также любые дополнительные датчики, подключенные только к той же зоне охраны) будет отключен на 1 час. Это предотвратит возможные последующие ложные срабатывания системы.

- Режим временного отключения датчика, вызвавшего 3 срабатывания системы, будет автоматически отменен до истечения 60 минут:

  - при срабатывании системы от любого другого триггера или датчика;

  - при снятии системы с охраны.

- Если один из датчиков системы вызвал 3 или более срабатывания системы и был временно отключен функцией защиты от ложных срабатываний, то при снятии системы с охраны сирена подаст 4 предупредительных сигнала, указатели поворота включатся 3 раза, а СИД системы будет мигать 1 или 4 раза через паузу, показывая какой именно датчик вызвал срабатывания системы.

ВНИМАНИЕ: Работа данной функции не распространяется на триггер двери, капота/багажника и на вход зажигания, и, таким образом, максимальное количество срабатываний системы от данных зон охраны не может быть ограничено.

Примечание: Данная функция является программируемой и может быть отключена по желанию владельца системы. В этом случае количество срабатываний системы от любой зоны охраны не будет ограничено.

Дистанционный режим “Паника”

Нажатие кнопки  и кнопки  передатчика одновременно при выключенном зажигании служит для включения дистанционного режима экстренной сигнализации (режима “Паника”) когда система находится в режиме охраны или снята с охраны:

- При выключенном зажигании нажмите кнопку  и кнопку  передатчика одновременно и удерживайте их в течение 3 секунд. Немедленно включится сирена системы, начнут мигать указатели поворота и внутрисалонное освещение.

- Для выключения режима “Паника” нажмите и отпустите кнопку  и кнопку  передатчика одновременно. Сирена системы, указатели поворота и внутрисалонное освещение перестанут работать; система останется в том состоянии, в котором она находилась до момента включения режима “Паника”.

Дистанционный режим “Паника” также может быть включен в то время, когда система находится в режиме “Valet”. В этом случае, после окончания режима “Паника” система вновь перейдет в режим “Valet”.

Режим Anti-HiJack

Если включена соответствующая программируемая функция (функция № 1.11), Вы можете использовать режим Anti-HiJack (функция защиты от разбойного нападения).

Включение режима Anti-HiJack происходит следующим образом:

- В том случае, если Вы предполагаете возможность нападения или ощущаете опасность, Вы можете активизировать режим Anti-HiJack заблаговременно одновременным нажатием и удерживанием в течение 3 секунд кнопки  и кнопки  передатчика при включенном зажигании. При этом сирена подаст 1 короткий подтверждающий сигнал, а СИД системы вспыхнет и будет гореть Зеленым цветом в течение 5 секунд.

- После того, как режим Anti-HiJack был предварительно активизирован, ему потребуется два триггера для старта срабатывания. Первым триггером режима Anti-HiJack может быть включение зажигания, либо открывание двери автомобиля при включенном зажигании:

- Для того чтобы защитить себя и Ваш автомобиль на парковке, активизируйте режим Anti-HiJack перед выходом из автомобиля. Это защитит Вас даже в том случае, если у Вас отнимут ключи от автомобиля и брелок-передатчик системы после того, как Вы припарковали Ваш автомобиль и поставили систему на охрану. Если на Вас будет совершено нападение и у Вас отберут ключи от автомобиля и брелок-передатчик, режим Anti-HiJack получит первый триггер немедленно после снятия системы с охраны и включения зажигания. Отключить данный режим с помощью брелка-передатчика системы будет уже невозможно.

- Если Вас силой заставили покинуть автомобиль, режим Anti-HiJack получит первый триггер сразу же после того, как Вы откроете дверь для выхода из автомобиля.

- После того, как режим Anti-HiJack был активизирован и получен первый триггер, функции Anti-HiJack будет ожидать второй триггер для срабатывания. Получение второго триггера будет означать, что угонщик отъехал от Вас на некоторое расстояние; это обеспечит Вашу безопасность. Вторым триггером будет сброс скорости автомобиля или нажатие педали тормоза. Немедленно сработает режим Anti-HiJack.

Срабатывание режима Anti-HiJack:

- Через 15 секунд*** после получения второго триггера и срабатывания режима Anti-HiJack, СИД системы начнет мигать Красным цветом.

ВНИМАНИЕ: Обратите внимание на то, что отсчет времени до начала этапа 2 происходит только при включенном зажигании. Если в любой момент до начала этапа 2 зажигание было выключено (система даже может быть после этого поставлена на охрану), отсчет времени приостановится, но немедленно будет продолжен, как только зажигание будет вновь включено.

- Еще через 45 секунд (т.е. через 60 секунд после срабатывания режима Anti-HiJack) сирена начнет подавать короткие предупреждающие сигналы. Если на этом этапе зажигание будет выключено – стартер будет немедленно заблокирован. Таким образом, если угонщик выключит зажигание для того, чтобы попытаться отключить сирену, он сразу же потеряет возможность вновь запустить двигатель.

- Еще через 15 секунд (т.е. через 75 секунд после срабатывания функции) сирена системы начнет работать непрерывно и начнут мигать указатели поворота и внутрисалонное освещение автомобиля. При первом нажатии на педаль тормоза (либо при понижении уровня оборотов двигателя ниже определенного значения) включатся цепи блокировки двигателя.

- Через 3 минуты сирена, указатели поворота и внутрисалонное освещение выключатся, однако двигатель останется заблокированным до тех пор, пока режим Anti-HiJack не будет отключен. Попытки включить зажигание вновь включат 3-х минутный режим тревоги

Примечание: Если включена функция активного и безопасного глушения двигателя в режиме Anti-HiJack, то на 3-ей стадии работы режима Anti-HiJack двигатель будет постепенно принудительно заглушен: в течение 30 секунд цепь зажигания автомобиля будет периодически разрываться на доли секунды, вызывая тем самым снижение скорости автомобиля до безопасного уровня, после чего цепь зажигания и цепь стартера автомобиля будут заблокированы.

Если Вы хотите использовать данную функцию, обратитесь к Вашему мастеру-установщику.

Отключение режима Anti-HiJack:

ВНИМАНИЕ: После того, как режим Anti-HiJack был активизирован с помощью передатчика, его больше нельзя будет отключить с помощью брелка-передатчика системы, независимо от того, сработала функция или нет.

Таким образом, после активизации режима Anti-HiJack, Вы обязательно должны будете его отключить перед следующей поездкой (если режим был активизирован перед парковкой автомобиля) или после открывания одной из дверей при включенном зажигании.

Отключение режима Anti-HiJack производится только с помощью введения Вашего персонального кода отключения системы (или заводского кода “11”, если Вы не производили процедуру программирования персонального кода). Отключение режима Anti-HiJack будет сопровождаться 2 сигналами сирены.

Примечание: В том случае, если 3 раза подряд был введен неправильный персональный код, система не будет в течение некоторого времени воспринимать дальнейшие попытки введения кода.

ВНИМАНИЕ: Включая режим Anti-HiJack, Вы берете на себя ответственность за возможные последствия, вызванные возможной насильственной остановкой двигателя автомобиля во время движения, особенно в случае использования блокировок двигателя, отличных от рекомендованных.

## Автоматическое включение режима Anti-HiJack.

Вместо дистанционного включения режима Anti-HiJack Вы можете использовать автоматическое включение режима Anti-HiJack. В этом случае режим Anti-HiJack будет включаться автоматически каждый раз при включении зажигания автомобиля. Автоматическое включение режима Anti-HiJack происходит без дополнительных сигналов подтверждения.

Если данная функция включена, Вы должны будете ввести Ваш персональный код отключения системы (или заводской код “11”, если Вы не производили процедуру программирования персонального кода) каждый раз после включения зажигания. Отключение режима Anti-HiJack будет сопровождаться 2 сигналами сирены.

Если режим Anti-HiJack не был отключен, то  при первом нажатии педали тормоза или после сброса скорости автомобиля произойдет срабатывание режима. Дальнейшая работа режима Anti-HiJack и процедура его отключения описаны выше.

ВНИМАНИЕ: Включая режим Anti-HiJack, Вы берете на себя ответственность за возможные последствия, вызванные возможной насильственной остановкой двигателя автомобиля во время движения, особенно в случае использования блокировок двигателя, отличных от рекомендованных.

##### Долговременное отключение сигналов подтверждения сирены

Как описано выше в данной инструкции, Вы можете ставить и снимать систему с охраны бесшумно (т.е. без подтверждающих сигналов сирены) нажав и отпустив кнопку  (кнопку 3) передатчика. Тем не менее, Вы также можете совсем отключить сигналы подтверждения сирены, а затем в любой момент вновь их  включить.

Для отключения подтверждающих сигналов сирены обратитесь к Вашему мастеру-установщику или смотрите раздел “Программируемые функции” в “Инструкции по установке” (функция № 1.1).

ВНИМАНИЕ: Даже если Вы отключите сигналы подтверждения сирены, 4 сигнала сирены (если одна из цепей охраны открыта или неисправна) и 3 или 4 сигналов сирены (если система срабатывала) будут всегда подаваться. Эти сигналы считаются важными для защиты автомобиля и для обеспечения Вашей безопасности, и не могут быть отключены.

##### Включение "приглушенных" сигналов подтверждения сирены

Вы также можете запрограммировать систему таким образом, чтобы сирена подавала “приглушенные” сигналы подтверждения вместо сигналов обычной громкости. Обратите внимание на то, что данная функция не влияет на громкость сигналов сирены в режиме тревоги, при включении режима “Паника” или при срабатывании режима Anti-HiJack

Если Вы хотите включить данную функцию, обратитесь к Вашему мастеру-установщику или смотрите раздел “Программируемые функции” в “Инструкции по установке” (функция № 1.1).

## Автоматическое запирание дверей при включении зажигания

Если в Вашем автомобиле установлены электроприводы замков, данная система может быть запрограммирована таким образом, что каждый раз при включении зажигания через 3 секунды двери автомобиля будут заперты для обеспечения Вашей безопасности.

ВНИМАНИЕ: Автоматическое запирание дверей будет производиться только в том случае, если все двери автомобиля закрыты. Если какая-либо из дверей осталась открыта, двери запираться не будут.

Если Вы хотите включить данную функцию, обратитесь к Вашему мастеру-установщику или смотрите раздел “Программируемые функции” в “Инструкции по установке” (функция № 1.4).

## Автоматическое запирание дверей по сигналам тахометра

Если в Вашем автомобиле установлены электроприводы замков и произведены соответствующие подключения, данная система может быть запрограммирована таким образом, что когда уровень оборотов двигателя превысит запрограммированный уровень оборотов холостого хода в 2 раза, двери автомобиля будут автоматически запираться для обеспечения Вашей безопасности.

Автоматическое запирание дверей автомобиля по сигналам тахометра производится при следующих условиях:

- при первом превышении уровня оборотов холостого хода после момента включения зажигания. То есть, если в процессе поездки после первого автоматического запирания дверей Вы несколько раз сбрасывали и затем вновь набирали скорость, двери не будут каждый раз повторно запираться.

- при первом превышении уровня оборотов холостого хода после открывания и последующего закрывания одной из дверей автомобиля при включенном зажигании. Если в процессе поездки Вы остановились и открыли дверь автомобиля для выхода пассажира, то после закрывании двери и последующего набора скорости двери автомобиля будут автоматически заперты.

ВНИМАНИЕ: Автоматическое запирание дверей будет производиться только в том случае, если все двери автомобиля закрыты. Если какая-либо из дверей осталась открыта, двери в этот момент запираться не будут, но запирание произойдет сразу же после закрывания всех дверей автомобиля.

Если Вы хотите включить данную функцию, обратитесь к Вашему мастеру-установщику или смотрите раздел “Программируемые функции” в “Инструкции по установке” (функция № 1.4).

## Автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания

Если в Вашем автомобиле установлены электроприводы замков, то каждый раз при выключении зажигания двери автомобиля будут сразу же автоматически отпираться.

Если Вы хотите отключить данную функцию, обратитесь к Вашему мастеру-установщику или смотрите раздел “Программируемые функции” в “Инструкции по установке” (функция № 1.5).

Функция “центрального замка”

Если произведены необходимые подключения и запрограммированы соответствующие функции, система сможет также выполнять функции центрального замка. При ручном запирании двери водителя все остальные двери будут также автоматически запираться. При ручном отпирании двери водителя все остальные двери будут также автоматически отпираться.

Если Вы хотите использовать данную функцию, обратитесь к Вашему мастеру-установщику.

ВНИМАНИЕ: Если используется данная функция, то нельзя будет использовать функцию отпирания дверей в 2 этапа при снятии системы с охраны.

Автоматическое включение габаритных огней при включении стеклоочистителей

Если произведены необходимые подключения и запрограммированы соответствующие функции, система будет автоматически включать габаритные огни автомобиля, если стеклоочистители работают более 10 секунд. Через 10 секунд после того, как стеклоочистители перестанут работать, габаритные огни автомобиля тоже автоматически погаснут.

Если Вы хотите использовать данную функцию, обратитесь к Вашему мастеру-установщику.

Дистанционное управление дополнительными устройствами (выход дополнительного канала 2).

1) Данная система имеет дополнительный канал 2, который позволяет управлять различными дополнительными устройствами, в первую очередь – электрическим замком крышки багажника.

Для управления электрическим замком крышки багажника нажмите кнопку  (кнопку 2) передатчика и удерживайте ее нажатой в течение 2 секунд при снятой охране и выключенном зажигании.

Примечание: Выход для отпирания крышки багажника может также работать при включенном зажигании, и при включенном режиме охраны, если включена программируемая функция № 2.6.

Если выход дополнительного канала 2 был включен в то время, когда система находится в режиме охраны, то система одновременно на некоторое время отключит датчик удара IQ Sensor и триггер капота/багажника для того, чтобы открывание багажника не вызвало срабатывание системы. Через 3 секунды после того, как багажник будет закрыт, система опять автоматически возьмет эти цепи под охрану.

2) Помимо описанной выше функции дистанционного отпирания замка крышки багажника, выход канала 2 системы может также использоваться для:

- Дистанционного включения фар автомобиля

- Дистанционного закрывания окон и/или люка автомобиля

- Управления дополнительным модулем дистанционного запуска двигателя

- Управления дополнительным интерфейсом открывания ворот гаража

Для этого режим работы выхода канала 2 системы может быть запрограммирован при установке как:

- “импульсный” сигнал, активизируемый на 1 секунду или на все время, пока кнопка  передатчика удерживается в нажатом положении, но не более 25 секунд;

- “постоянный” сигнал, активизируемый при нажатии кнопки  передатчика на 2 секунды и работающий до следующего нажатия кнопки  передатчика на 2 секунды.

- “таймерный 30-секундный” сигнал, активизируемый при нажатии кнопки  передатчика на 2 секунды и работающий в течение 30 секунд либо до следующего нажатия кнопки  передатчика на 2 секунды.

Если Вы используете какое-либо дополнительное устройство, подключенное к выходу канала 2 системы, обратитесь к Вашему мастеру-установщику за справкой по дистанционному управлению этим устройством.

Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал 3)

Данная система имеет дополнительный 3-й канал, который позволяет управлять различными дополнительными устройствами в любое время (при включенном или при выключенном режиме охраны, при включенном или при выключенном зажигании и т.д.).

1) Для управления дополнительным устройством, подключенным к выходу канала 3 системы нажмите и удерживайте кнопку  (кнопку 2) и кнопку  (кнопку 3) передатчика в течение 3 секунд.

Режим работы выхода канала 3 системы может быть запрограммирован при установке как:

- “импульсный” сигнал, активизируемый на 1 секунду или на все время, пока кнопка  и кнопка  передатчика удерживаются в нажатом положении, но не более 25 секунд;

- “постоянный” сигнал, активизируемый при нажатии и удерживании кнопки  и кнопки  передатчика в течение 3 секунд и работающий до следующего нажатия и удерживания в течение 3 секунд кнопок  и  передатчика.

- “таймерный” сигнал, активизируемый при нажатии и удерживании кнопки  и кнопки  передатчика в течение 3 секунд и работающий в течение запрограммированного времени (заводская установка - 30 секунд), либо до следующего нажатия и удерживания в течение 3 секунд кнопок   и    передатчика.

Примечание: Длительность работы таймера канала 3 может быть запрограммирована в диапазоне от 5 до 90 секунд, 2, 3 или 5 минут.

При установке выход канала 3 системы может быть также запрограммирован таким образом, чтобы он не только управлялся дистанционно с помощью передатчика, но и активизировался автоматически при постановке системы на охрану, либо при снятии системы с охраны.

Если Вы используете какое-либо дополнительное устройство, подключенное к выходу канала 3 системы, обратитесь к Вашему мастеру-установщику за справкой по дистанционному управлению этим устройством.

2) Выход канала 3 системы может быть также запрограммирован как “выход для питания цепи зажигания”.

В этом случае, например, Вы сможете ставить систему в режим охраны с заведенным двигателем, не оставляя ключи в замке зажигания (если программируемая функция № 1.12 включена). Данная функция может также использоваться для охлаждения двигателей с турбонаддувом.

- Перед выключением зажигания и выходом из автомобиля активизируйте выход канала 3, нажав и удерживая в течение 3 секунд одновременно кнопку  и кнопку  передатчика. Система начнет подавать питание на замок зажигания в обход ключа зажигания.

- Выньте ключи из замка зажигания (двигатель будет продолжать работать), выйдите из автомобиля, убедитесь, что все двери, капот и багажник закрыты, и в течение 90 секунд после активизации выхода канала 3 поставьте систему в режим охраны автомобиля с работающим двигателем.

ВНИМАНИЕ: Выход канала 3 будет немедленно отключен при любом из следующих условий:

- Система сработала на охране.

- Нажата педаль тормоза.

- Обороты двигателя превысили удвоенные холостые.

- Выход канала 3 отключен дистанционно с помощью передатчика.

- Автоматически через 90 секунд после отключения охраны. Если в течение этих 90 секунд система снова будет поставлена на охрану, то 90-секундный отсчет перед выключением канала отменится (в этом случае дополнительных подтверждающих сигналов не будет).

- После снятия системы с охраны вставьте ключи в замок зажигания и в течение 90 секунд включите зажигание. Выход канала 3 отключится автоматически через 90 секунд после снятия системы с охраны и прозвучит 1 подтверждающий сигнал сирены. Двигатель будет продолжать работать. Выход канала 3 также автоматически выключится при нажатии педали тормоза (если система запрограммирована для работы с триггером тормоза) или при повышении оборотов двигателя (если используется сигнал тахометра), если это произойдет раньше.

Память состояния системы при отключении питания

Система вновь вернется в то же самое состояние (на охране, снята с охраны, режим Valet, режим Anti-HiJack), в котором она находилась до момента отключения питания. В том случае, если питание было отключено, когда система находилась в режиме охраны, после подключения питания и/или при попытке запустить двигатель немедленно включится режим тревоги.

Программирование кодов новых передатчиков

В память системы может быть запрограммировано всего до 4-х передатчиков. Код одного и того же передатчика не может быть запрограммирован более одного раза.

ВНИМАНИЕ: Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение отведенного на неё времени. Если выделенный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено тремя короткими сигналами сирены. Если в процессе программирования было выключено зажигание, система также немедленно выйдет из режима программирования, и Вы услышите 3 коротких сигналов сирены.

- Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.

- В течение 20 секунд введите Ваш персональный код отключения системы или заводской код 11 (если функция № 1.10 выключена). При этом также будет отключен режим Anti-HiJack (если он был ранее активизирован) и сирена подаст 2 сигнала.

- В течение 10 секунд после ввода кода нажмите и удерживайте кнопку  (“немаркированную” кнопку) 2-х кнопочного переключателя Valet. Вы услышите 1 короткий сигнал сирены, и СИД начнет постоянно гореть Зеленым цветом, подтверждая, что система вошла в режим программирования передатчиков.

- Отпустите кнопку    2-х кнопочного переключателя Valet.

- Если продолжать удерживать кнопку  (“немаркированную” кнопку) 2-х кнопочного переключателя Valet в течение ещё 10 секунд, то СИД загорится Красным цветом и прозвучат 5 сигналов сирены, подтверждая, что все коды ранее запрограммированных передатчиков стерты из памяти системы.

- В течение 10 секунд после сигнала сирены нажмите и отпустите кнопку   (“маркированную” кнопку) 2-х кнопочного переключателя Valet 1 раз (для программирования передатчиков в 1-кнопочной конфигурации) или 2 раза (для программирования передатчиков в 2-хкнопочной конфигурации).

- Нажмите и отпустите кнопку    2-х кнопочного переключателя Valet. Вы услышите 1 или 2 коротких сигнала сирены соответственно, подтверждающие выбор конфигурации программирования новых передатчиков.

- В течение 15 секунд нажмите и удерживайте кнопку  (кнопку 1) нового передатчика до тех пор, пока Вы не услышите 2 сигнала сирены, подтверждающие, что программирование нового брелка-передатчика успешно произведено.

- Повторите шаг 7 для программирования всех оставшихся передатчиков системы.

ВНИМАНИЕ: После программирования 4-го передатчика система автоматически выйдет из режима программирования.

- Для выхода из режима программирования передатчиков:

- выключите зажигание или

- подождите 10 секунд, не производя никаких действий

Вы услышите 3 коротких сигнала сирены и СИД системы погаснет, подтверждая, что система вышла из режима программирования.

Замена элементов питания передатчика. Предупреждение о разряде элементов питания

В корпусе передатчика установлен маленький красный светодиод, который подтверждает нажатие кнопок передатчика и также показывает состояние элементов питания передатчика. По мере элементов питания Вы можете заметить уменьшение дальности действия передатчика.

Помимо этого, если батарейки передатчика разряжены, то при постановке или снятии системы с охраны последуют не стандартные 2 и 1 подтверждающие сигналы соответственно, а только 1 длинный сигнал сирены.

Для замены элементов питания:

- Аккуратно подденьте и откройте крышку брелка-передатчика.

- Извлеките севшие элементы питания, запомнив полярность их установки.

- Установите элементы питания (типа CR2016), убедитесь в соблюдении полярности.

- Установите крышку обратно и защелкните ее.

ALLIGATOR Z-5

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ

## ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ СВЕТОДИОДНОГО ИНДИКАТОРА (СИД):

| Часто мигает Красным цветом | Идет отсчет времени перед пассивной постановкой системы в режим охраны или перед автоматической повторной постановкой системы в режим охраны |
| --- | --- |
| Часто мигает Зеленым цветом | Идет отсчет времени перед пассивной блокировкой двигателя |
| Медленно мигает Красным цветом | Система находится в режиме охраны или идет отсчет перед включением режима Anti-HiJack |
| Горит постоянно Красным цветом | Система находится в режиме Valet |
| Горит в течение 5 секунд Зеленым цветом при включенном зажигании | Дистанционно включен режим Anti-HiJack |
| 1 вспышка Красным *** цветом ... пауза... и т.д. | Система сработала от датчика удара IQ Sensor |
| 2 вспышки Красным *** цветом... пауза... и т.д. | Система сработала от открывания двери |
| 3 вспышки Красным *** цветом... пауза... и т.д. | Система сработала от открывания капота или багажника, или от нажатия педали тормоза |
| 4 вспышек Красным *** цветом... пауза... и т.д. | Система сработала от дополнительного датчика |
| 5 вспышки Красным *** цветом... пауза... и т.д. | Система сработала от включения зажигания |
| 7 вспышек Красным *** цветом... пауза... и т.д. | Система сработала от выключения питания системы |
| Выключен | Система снята с охраны и включено зажигание, срабатываний не было |

*** Индикация Красным цветом производится при срабатывании системы, когда включен режим охраны. При включении зажигания после снятия системы с охраны СИД будет мигать Зеленым цветом, показывая зону срабатывания. Зеленым цветом также показывается неисправная зона при постановке системы на охрану

## ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

| 1 вспышка | Система снята с охраны |
| --- | --- |
| 2 вспышки | Система поставлена на охрану |
| 3 вспышки при снятии системы с охраны | Система снята с охраны и срабатывала за время Вашего отсутствия |
| 4 вспышки сразу при постановке на охрану | Система поставлена на охрану, но открыт капот или багажник, либо нажата педаль тормоза (или одна из этих цепей неисправна); данная цепь была обойдена системой |
| 4 вспышки через 3 секунды после постановки на охрану | Система поставлена на охрану, но открыта одна из дверей (или эта цепь неисправна); данная цепь была обойдена системой |
| 4 вспышки через 10 секунд после постановки на охрану | При постановке системы на охрану неисправен (активен) один из датчиков системы; данная цепь была обойдена |

## ЗНАЧЕНИЯ СИГНАЛОВ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СИРЕНЫ

| 1 сигнал | Система снята с охраны или выключен режим Valet |
| --- | --- |
| 1 длинный сигнал | Функция пассивной постановки на охрану и/или пассивной блокировки двигателя временно отключена |
| 1 короткий сигнал при включенном зажигании | Дистанционно включен режим Anti-HiJack |
| 2 сигнала | Система поставлена на охрану или включен режим Valet |
| 3 сигнала | Система снята с охраны и срабатывала за время Вашего отсутствия |
| 4 сигналов при снятии с охраны | Система снята с охраны. Одна из зон охраны вызвала более 3-х срабатываний системы и была временно отключена функцией FAPCTM |
| 4 сигнала сразу при постановке на охрану | Система поставлена на охрану, но открыт капот или багажник, либо нажата педаль тормоза (или одна из этих цепей неисправна); данная цепь была обойдена системой |
| 4 сигнала через 3 секунды после постановки на охрану | Система поставлена на охрану, но открыта одна из дверей (или эта цепь неисправна); данная цепь была обойдена системой |
| 4 сигнала через 10 секунд после постановки на охрану | При постановке системы на охрану неисправен (активен) один из датчиков системы; данная цепь была обойдена |
| 5 сигналов при попытке постановки на охрану с включенным зажиганием | Система не может встать на охрану с включенным зажиганием, так как открыта одна из дверей, капот или багажник |
| 10 коротких сигналов при включенной охране | Сработал режим предупреждения |

# Text boxes

Красный           светодиод

Кнопка 1

Кнопка 2

Кнопка 3

Кнопка 4